# 中小型电视台自动广播系统的设计与应用

### 一、中小型电视台自动播出系统的设计与使用（论文文献综述）

龙泉[1]（2015）在《中小型电视台数字电视播出系统与设计分析》文中进行了进一步梳理文章主要介绍了中小型电视台数字电视播出系统以及中小型电视台数字电视播出系统设计,为从事相关的电视节目的工作人员提供了参考意义。

李叶[2]（2014）在《基于TS流的数字电视播出系统的研究与实现》文中研究表明摘要：随着计算机网络技术和数字技术的逐步成熟,电视节目的播出已经步入了数字化和网络化时代。目前,国内大多数数字电视播出产品生产商仍采用国外的视频服务器。但是,由于视频服务器昂贵的价格特性和专用的硬件平台特性,都不利于在国内的推广。因此,论文展开了对基于TS流（传输流）的数字电视播出系统的研究。首先,在分析了国内中小型电视台的运行和需求特点之后,论文设计了一个集编单、播出和监视于一体的基于TS流的播出系统。该系统由三个子系统组成,分别是：编单子系统、播控子系统和监视输出子系统。其中,编单子系统负责上载素材和显示播出信息,播控子系统负责处理和存储数据,而监视输出子系统负责监控和输出。在播控子系统中设计了四种播出方式,包括：定时播出、顺延播出、定时转播和定时插播。为了丰富基于TS流的播出系统的素材来源,系统中设计了对PS流（节目流）的兼容播出。针对PS流的播出问题,提出了一种PS流到TS流的实时格式转换方法,设计了一种PCR重构算法,有效的解决了PCR抖动问题。针对不同TS节目的连续播出问题,深入地研究了基于TS流包层面的拼接技术,并通过改进DTS（解码时间标签）的调整算法,优化了拼接效果。此外,还对TS流的解复用技术进行了研究和实现。系统在Windows平台下采用C++语言开发完成。在软件设计中运用了多线程技术,解决了多任务同时运行占用内存,影响处理速度的问题,从而增强了播出的实时性和稳定性。经过不断的测试和算法改进,系统的编单、播出和监视功能已全部实现,且运行稳定,达到了预期的目标。此外,采用软件的方式实现基于TS流的播出系统,与硬件实现方式相比,大大地降低了成本,具有实用性。所以,该系统凭借其稳定性和实用性,可以为网络电视播出产品的研发提供可靠的技术参考。论文中包含图49幅,表3个以及参考文献60篇。

辛国盛[3]（2013）在《中小型电视台数字电视播出系统的分析与设计》文中研究指明学校作为教书育人的重要领地,已经成为社会文化的重要组成部分。而校园文化的构建,也直接关系到教育环节的成败。通过构建健康、积极向上的校园文化,也就逐渐成为当代高等院校在发展和自我突破过程中的一个重要切合点。在这种环境下,校园电视台的作用也就得到了充分发挥和展现；而作为一种校园媒体,校园电视台具有很强的舆论传播优势,更应该在高等院校的校园文化建设中发挥出应有的作用。正是考虑到校园电视台的作用,本文从新阶段校园电视台的数字电视播出系统入手,探寻校园电视台播出系统的优化方案,找到适合校园电视台使用的中小型数字电视播出系统。考虑到现在国内比较先进的电视台都采用了数字播出控制系统,使得基于硬盘服务器的播出方式得到了实际应用,从而构建和实现了以视频服务器为核心和主体的新型电视媒体播出方式。所以,文中重点对播出系统中的硬盘播出系统来进行分析和研究。通常,中小型电视台的数字播出系统,特别是硬盘播出系统都包含5个不同的部分,分别是：设备、总控、分控上载和UPS等。在这几个部分中,设备部分可以实现对播出设备、应用服务器、交换设备等多种设备的统一管理；总控的任务则主要是对外来信号控制与调度,确保各种频道外来信号的实时播放；分控则主要用于管理内部频道的播出；上载模块的功能,就是将电视台所拥有的各种介质信号,如录像带和XDCAM蓝光盘中的信号从基带信号转换为硬盘数字信号；UPS组成部分则可以为应急停电事件提供电力供应,确保电视台播出任务的连续和不间断。在硬盘播出系统中,所包含的功能应该有信号管理、日常管理、节目管理以及各种统计管理等等。其中,对于信号的管理,需要针对电视台的不同频道需求进行保障；而日常管理则主要针对设备的维护、系统的备份以及网络环境的优化等各种业务的管理。在硬盘播出系统的使用中,其系统的数据量非常大,对数据的安全性要求也很高,所以,本文着力从软件和硬件相结合的角度,对潜在的系统隐患进行消除,确保播出任务的安全稳定,进一步提高系统的性能。本文数字电视播出系统的分析和设计,主要包含两个方面的内容,分别是数据库的建立以及前端应用程的开发等等。通过系统的采用,可以有效提高电视台的工作效率,大幅降低播出事故的出现。

钟声[4]（2013）在《电视台节目播出后台监视系统的设计与实现》文中提出广播电视行业飞速发展，电视节目播出正在逐渐摆脱盘带结合播出，而实现纯数字播出。传统的监视方式主要以硬件为主软件为辅，监控成本高，操作复杂，并且没有一个集中的监视方式，已经不能满足数字化播控所带来的改变。本课题对电视台节目播出后台监视系统的一些关键问题进行了深入探讨和研究，从而设计出了一套能满足电视台要求的后台监视系统。系统主要分为媒资管理网络监视子系统和播出网络监视子系统，两个子系统共八个大的模块：系统配置模块，数据库网站监视模块，软件进程监视模块，存储设备监视模块，文件级监视模块，报警日志记录模块，报警模块，多画面监视模块。其中系统配置模块和文件级监控主要使用webservice技术，采用C/S三层架构模式实现；数据库网站监控通过C#语言自带SDK对网站数据库进行访问操作，通过返回信息来判断是否异常；软件进程监视模块使用WMI技术，对远程电脑的进程信息进行监控；存储设备监视模块包括二级存储和K2视频服务器的监视，二级存储的监视通过WMI技术实现，K2的监视通过发送AMP命令获取；报警日志记录模块，主要通过.NETFramework2.0中StreamWriter类的WriteLine方法用UTF-8编码方式向记事本写入日志信息而实现；报警模块使用“kernel32”的接口函数beep来实现；多画面监控模块使用directshow技术，借助其自身所带的Filter和第三方开发的Filter实现对TS节目视频的多路播放和控制。本课题最终实现了系统的设置信息的存取；服务器的异常监视；客户端的进程cpu使用率，进程占用内存的监视；存储设备的容量信息监视；节目文件监视及MD5校验；节目视频的多画面监视以及日志记录和报警等功能。目前该系统已经在国内多家电视台开始上线运行，并且取得了用户好评。

张末[5]（2012）在《新一代硬盘播出系统的设计与实现》文中提出广播电视技术是科技革命的产物。随着科学技术的迅速发展,广播电视开始数字化。互联网技术出现后,计算机技术的应用进入了新的阶段。原有的自动播出系统只是由计算机控制设备的启动和切换。与计算机网络技术相结合后,形成了新的基于视频服务器的数字硬盘播出系统。通过对沈阳电视台原有的播出系统情况进行调研,结合计算机网络技术,根据沈阳电视台的实际情况,对第一代数字硬盘播出系统进行了升级、改造。新一代硬盘数字播出系统与媒体资源网相连,做到节目制作网、媒体资源网、广告网和播出网互联互通,实现了无带化、网络化播出,这套播出系统是真正的全硬盘播出系统。本文首先介绍了数字电视和数字电视播出系统的基本情况。其次说明和分析了数字硬盘播出系统建设的关键技术。然后系统的阐述了新一代硬盘播出系统的设计思路和具体实现方法。其中,包括系统硬件结构设计、软件系统功能设计、播控系统网络结构设计、视频服务器的比较和选择、总控系统设计等部分。最后是项目实施的具体情况,并且对新一代硬盘播出系统的设计与实现情况作了分析和总结。

王昊[6]（2012）在《硬盘播出在启东电视台的应用》文中指出本文通过对启东电视台硬盘播出系统的设计与建立、系统结构、工作流程以及主要功能等内容的描述,揭示了如何合理利用硬盘播出系统保证信号的不间断播出,而且播出内容的连贯,播出系统的安全性和质量得到了全面保障。

兰凡璧,杨贵宝[7]（2009）在《中小型电视台制播一体化网络设计方案》文中提出文章从当前中小型电视台的实际情况出发,构造出满足中小型电视台制作播出需求的一体化网络方案,在实用性,先进性,经济性,安全性,稳定性,可扩充性等方面进行了充分考虑,构造了中小型电视台所需求的制播一体化网络方案。

龚如阁[8]（2008）在《电视台自动播出控制系统》文中认为作为电视台媒体的职能表现平台,节目播出系统是整个业务流程的终端核心。适应数字化、网络化、自动化的社会发展趋势,根据电视台节目播出的共性需要,设计一套电视台自动播出控制系统,实现播出部门业务流程的网络化、灵活多样的节目编排和播出控制、安全稳定不间断的节目播出,并且作为开放的系统平台易于扩展和升级,便于与电视台其它业务系统的互联互通。借鉴目前的研究进展,考虑电视台业务发展的实际需要,电视台播出系统的设计上采用模块化设计思路和分级运行机制。为确保安全性,关键工作站和设备热备份,遇故障自动切换,无溃点的系统设计确保系统不会因为单点故障而崩溃,通过网络实现与电视台其它业务系统的互联互通。通过设置系统参数更新配置硬件设备,实现系统的扩展升级和设备维护。安全播出是电视台播出部门的首要工作,系统采用多级安全策略。软件保护和硬件保护相结合:密码验证、地址锁定、版本检查、权限限定。运行保护和热备保护相结合:姿态应答适时监控系统状态、热备切换确保稳定安全。系统采用模块化设计思路、分级运行系统工作,实现模块内部耦合控制、外部协调通讯,模块间通过信息处理中心分配处理控制事件,实现模块灵活更新开发、系统开放构架。柔性系统参数配置设计,采用参数衔接步步配置方式,系统建立在可扩展的参数配置基础上,尽可能适应各种可能性的业务应用环境。系统分级运行,工作站既可以联网工作,又可以独立工作,防止某一设备、工作站故障导致系统瘫痪。采用分级运行策略设计系统方案,符合电视台的业务流程,又方便部门、工作站间的联络和协同工作。软件模块化设计,使软件功能设计与设备独立,提高工作效率和软件的稳定性。

杨滋林,贾秀慧[9]（2007）在《中小电视台硬盘播出系统设计探析》文中进行了进一步梳理介绍了榆林电视台根据实际情况搭建的硬盘播出系统的设计原则、信号流程、设备选型、各硬件子系统及各控制子系统的设计要点。

史达[10]（2007）在《基于中小型非线性编辑的节目制作系统的设计与实现》文中研究指明非线性编辑系统从产生开始就在电视节目制作中得到了实际应用,并不断在应用中更新换代,取得技术的突破。但是由于非线性编辑系统在建设成本上很长时间都高居不下,使得很多地方电视台和中小型的视频媒体部门都对它望尘莫及。数字存储技术、网络传输等技术的飞跃发展,给那些财力有限的电视台和媒体部门提供了拥有非线性编辑制作系统的条件。为此,认识和学习非线性编辑技术,分析非线性编辑系统的构成,并根据实际工作需要在地方电视台建立中小型非线性编辑制作系统是非常有意义的。本文对非线性编辑制作系统的各个组成部分进行了理论研究分析。包括非线性编辑制作系统的硬件/软件组成结构,以及组成非线性编辑制作系统的几个核心技术,如FC和以太网的双网结构、存储系统等。以中小型地方电视台为应用受益对象提出了建设中小型非线性编辑制作系统方案,实现了在双网结构的框架上建立由数据库服务器、上载工作站、编辑工作站和配音工作站等组成的非线性编辑制作系统。将数字技术带来的方便和优势在资金实力相对紧张的中小型地方电视台得到实惠。非线性编辑制作系统对素材的集中存储和共享使用等数字化管理和应用,把电视节目制作和播出环节彻底更新。节目存储媒介从模拟磁带到数字硬盘,节目编辑从对编和单机非线性编辑的混合发展到全数字非线性编辑,诸多此类数字化的优势使节目制作效率和质量有了质的提高,大大降低了制作成本。

### 二、中小型电视台自动播出系统的设计与使用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、中小型电视台自动播出系统的设计与使用（论文提纲范文）

#### （1）中小型电视台数字电视播出系统与设计分析（论文提纲范文）

1 中小型电视台数字电视播出系统分析

1.1 系统建设背景和目标

1.1.1 建设背景

1.1.2 建设目标

1.2 系统需求分析

1.2.1 功能性需求分析

1.2.2 非功能性需求分析

1.2.3 安全性需求分析

2 中小型电视台数字电视播出系统的设计

2.1 内容管理系统

2.2 素材迁移系统

2.3 播控系统

2.4 监控系统

3 结语

#### （2）基于TS流的数字电视播出系统的研究与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 论文的研究背景与意义

1.2 播出系统及其关键技术的国内外发展现状

1.3 论文的主要研究内容及组织架构

2 基于TS流的数字电视播出系统的需求分析与设计

2.1 播出系统的需求分析

2.1.1 TS流结构的分析

2.1.2 PS流结构的分析

2.1.3 系统的需求分析

2.2 播出系统的系统设计

2.3 编单子系统的设计

2.4 播控子系统的设计

2.4.1 文件类型检测模块

2.4.2 PS流格式转换模块

2.4.3 TS流拼接模块

2.4.4 TS流解复用模块

2.5 监视输出子系统的设计

2.6 本章小结

3 基于TS流的数字电视播出系统的关键技术与算法设计

3.1 带格式转换的实时播出的技术研究

3.1.1 PS流转TS流的时钟转换算法

3.1.2 PS流转TS流的打包和插入规则

3.2 顺延播出与定时插播的技术研究

3.2.1 拼接点选择技术

3.2.2 TS流的同步机制

3.2.3 TS流的时钟信息调整算法

3.3 转播的技术研究

3.3.1 TS复用流的研究

3.3.2 TS复用流的解复用技术

3.4 本章小结

4 基于TS流的数字电视播出系统的软件设计

4.1 系统的软件设计方法

4.1.1 面向对象设计

4.1.2 多线程设计

4.2 编单子系统的软件设计

4.2.1 编单子系统的线程设计

4.2.2 计算节目时长模块

4.3 播控子系统的软件设计

4.3.1 播控子系统的线程设计

4.3.2 PS流转TS流模块

4.3.3 TS流音视频拼接模块

4.3.4 TS流时钟信息调整模块

4.3.5 TS流节目信息调整模块

4.3.6 TS复用流的解复用模块

4.4 监视输出子系统的软件设计

4.4.1 监视输出子系统的线程设计

4.4.2 节目监视模块

4.5 系统界面设计

4.6 本章小结

5 基于TS流的数字电视播出系统的测试与评估

5.1 系统测试平台

5.2 系统测试与评估

5.2.1 系统功能测试

5.2.2 关键技术的处理效果测试

5.3 本章小结

6 总结和展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

附录 TS流时钟信息处理核心函数

攻读学位期间主要的研究成果

致谢

#### （3）中小型电视台数字电视播出系统的分析与设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究现状

1.3 研究目标

1.4 论文结构

第二章 概念及相关技术介绍

2.1 系统基本概述

2.2 系统开发工具及开发环境

2.3 视频制式标准

2.4 常用视频压缩技术标准

2.5 本章小结

第三章 系统分析

3.1 系统建设背景和目标

3.1.1 建设背景

3.1.2 建设目标

3.2 系统需求分析

3.2.1 功能性需求分析

3.2.2 非功能性需求分析

3.2.3 安全性需求分析

3.3 本章小结

第四章 系统设计

4.1 电视台节目生产播出流程

4.2 系统总体设计

4.3 系统模块设计

4.3.1 用户管理模块设计

4.3.2 素材信息管理模块设计

4.3.3 播出控制管理设计

4.4 数据库设计

4.5 播出控制系统的设计

4.5.1 视频服务器的总体技术指标及架构设计

4.5.2 二级存储系统的架构

4.5.3 总控同步与时钟系统设计

4.5.4 播出系统中的信号设计

4.6 系统其它相关技术设计

4.6.1 视频服务器基于VDCP的设计

4.6.2 软件架构的设计

4.6.3 素材审核软件模块

4.6.4 网络管理

4.7 播出安全控制设计

4.8 本章小结

第五章 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

致谢

#### （4）电视台节目播出后台监视系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景及意义

1.2 课题研究的现状

1.3 课题主要工作及意义

1.4 本论文的组织结构

1.5 本章小结

第二章 后台监视系统的需求分析及总体设计

2.1 后台监视系统概述

2.2 系统功能模块需求分析

2.3 系统性能需求分析

2.4 系统总体设计

2.4.1 系统架构设计

2.4.2 系统设计流程

2.4.3 系统各功能模块概要设计

2.4.4 系统主界面设计

2.5 本章小结

第三章 系统数据库表及网站接口设计

3.1 系统数据库设计

3.1.1 系统数据表需求分析

3.1.2 系统数据表结构设计

3.1.3 系统数据表存储过程设计

3.2 系统网站接口设计

3.2.1 Web Service 技术介绍

3.2.2 接口设计

3.3 本章小结

第四章 媒资管理网络监视子系统的详细设计与实现

4.1 WMI 技术简介

4.1.1 WMI 简介

4.1.2 WMI 功能

4.2 系统配置模块设计与实现

4.2.1 审片通道配置设计与实现

4.2.2 自动迁移配置设计与实现

4.3 数据库网站监视模块设计与实现

4.3.1 数据库网站监视模块设计

4.3.2 数据库网站监视模块实现

4.4 软件进程监视模块设计与实现

4.4.1 软件进程监视模块设计

4.3.2 软件进程监视模块实现

4.5 存储设备监视模块设计与实现

4.5.1 存储设备监控模块设计

4.5.2 存储设备监视模块实现

4.6 报警日志记录及报警模块设计与实现

4.6.1 模块设计

4.6.2 模块实现

4.7 本章小结

第五章 播出网络监视子系统的详细设计与实现

5.1 MD5 校验技术简介

5.1.1 MD5 简介

5.1.2 MD5 算法原理

5.2 Directshow 技术简介

5.3 文件级监视模块设计与实现

5.3.1 频道节目表监视设计与实现

5.3.2 MD5 校验设计与实现

5.4 多画面监控模块设计与实现

5.4.1 多画面监控模块设计

5.4.2 多画面监控模块实现

5.5 本章小结

第六章 后台监视系统测试与分析

6.1 测试环境

6.1.1 测试服务器

6.1.2 测试客户端

6.2 测试用例及测试结果分析

6.3 本章小结

第七章 结论与展望

致谢

参考文献

附录

作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目

作者在攻读硕士学位期间所获得荣誉

#### （5）新一代硬盘播出系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 引言

1.1 数字电视

1.1.1 数字电视的发展概况

1.1.2 数字电视的概念

1.1.3 数字电视的优越性

1.2 数字电视播出系统

1.2.1 电视播出系统的概念

1.2.2 数字电视播出系统的概念

1.3 课题研究的背景

1.3.1 广播电视数字化的现状

1.3.2 课题研究的必要性

1.3.3 电视台目前播出设备的现状

第2章 新一代硬盘播出系统中的关键技术

2.1 播出系统的压缩编码技术

2.1.1 MPEG-2标准

2.1.2 MPEG-2视频编码

2.1.3 MPEG-2在广电领域的应用

2.2 播出系统的网络架构

2.2.1 基于FC+以太网的网络架构

2.2.2 基于单纯以太网的网络架构

2.2.3 基于多元化媒体技术的网络架构

2.3 播出系统的数据存储

2.3.1 硬盘存储技术

2.3.2 硬盘接口技术

2.3.3 RAID技术

第3章 新一代硬盘播出系统的设计与实现

3.1 系统概述

3.1.1 系统的设计需求

3.1.2 系统的总体设计思想

3.1.3 系统的建设特点

3.1.4 系统的实现目标

3.2 系统构成

3.2.1 系统的基本构成

3.2.2 节目制作系统

3.2.3 媒体资产管理系统

3.2.4 广告编辑备份播出系统

3.2.5 节目收录系统

3.2.6 节目播出系统

3.3 系统硬件结构设计

3.4 系统网络架构设计

3.5 视频服务器

3.5.1 视频服务器概述

3.5.2 视频服务器比较选型

3.5.3 视频服务器的配置

3.6 系统的视音频设备

3.7 软件系统功能设计

3.7.1 软件设计遵循原则

3.7.2 软件设计平台

3.7.3 软件模块功能设计

第4章 新一代硬盘播出系统的实施

4.1 播出系统建设对环境的要求

4.1.1 系统建设环境

4.1.2 系统地线铺设

4.1.3 UPS

4.1.4 空调系统

4.2 播出系统项目实施

4.2.1 系统的安装调试

4.2.2 系统测试及试运行

第5章 结束语

参考文献

致谢

#### （6）硬盘播出在启东电视台的应用（论文提纲范文）

一、总体设计

二、硬盘播出系统视频服务器和存储系统

1. 播出视频服务器

2. 节目上载工作站

3. 二级存储系统

三、播出控制系统设计

1. 播出控制工作站功能特点

2. 播出控制系统

四、总控系统设计

1. 总控矩阵系统

2. 总控同步和时钟系统设计

3. 总控周边设备

五、频道分控系统设计

1. 频道分控系统设计

2. 分控系统周边设备

六、监控系统设计

七、系统总结

#### （8）电视台自动播出控制系统（论文提纲范文）

摘要

Abstract

引言

1 电视台播出系统综述

1.1 播出系统描述

1.2 播出系统发展现状分析

1.3 播出系统发展趋势分析

2 电视台自动播出控制系统设计方案

2.1 系统设计准则

2.2 应用环境

2.3 工作流程设计

2.4 网络架构设计

2.5 系统模块设计

3 数据库设计与实现

3.1 功能要求

3.2 系统数据库设计

3.3 频道数据库设计

3.4 媒资数据库设计

3.5 数据库恢复设计

4 应用系统设计与实现

4.1 共用模块设计

4.2 系统配置设计

4.3 用户管理设计

4.4 编单与审核设计

4.5 文件传输与空间监控设计

4.6 播出控制设计

5 系统测试与性能分析

5.1 系统测试

5.2 性能分析

结论

参考文献

在学研究成果

致谢

#### （10）基于中小型非线性编辑的节目制作系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题内容

1.2 非线性编辑制作系统的优势

1.3 论文结构

第二章 非线性编辑系统硬件/软件结构

2.1 硬件结构

2.2 非线性编辑板卡设计原理

2.2.1 以视频流为核心的结构

2.2.2 以存储器为核心的系统

2.2.3 几种常用的非线性编辑板卡

2.3 非线性编辑系统软件结构

2.3.1 非线性编辑应用软件

2.3.2 系统软件平台

2.4 小结

第三章 非线性编辑制作系统核心技术

3.1 Fibre Channel网络技术

3.1.1 Fibre Channel（光纤通道）技术介绍

3.1.2 FC拓扑结构

3.1.3 FC的局限性

3.2 数字视音频压缩技术

3.2.1 M-JPEG

3.2.2 MPGE-2

3.3 信息存储技术

3.3.1 RAID技术

3.3.2 虚拟存储技术

3.4 小结

第四章 中小型非线性编辑制作系统总体设计方案

4.1 非线性编辑制作系统需求分析和设计原则

4.1.1 中小型非线性编辑制作系统的需求分析

4.1.2 非线性编辑制作系统设计原则

4.2 非线性编辑制作系统总体设计方案

4.2.1 非线性编辑制作系统总体方案

4.2.2 FC的主要技术特点

4.2.3 存储系统的分类

4.2.4 非线性编辑板卡在不同节目制作中的需求分类

4.3 小结

第五章 中小型非线性编辑制作系统的实现

5.1 非线性编辑制作系统组成

5.1.1 服务器和数据库

5.1.2 上载工作站

5.1.3 编辑工作站

5.1.4 配音工作站

5.1.5 播出工作站

5.2 网络系统管理

5.3 系统特点

5.4 小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

### 四、中小型电视台自动播出系统的设计与使用（论文参考文献）

- [1]中小型电视台数字电视播出系统与设计分析[J]. 龙泉. 企业技术开发, 2015(15)

- [2]基于TS流的数字电视播出系统的研究与实现[D]. 李叶. 中南大学, 2014(03)

- [3]中小型电视台数字电视播出系统的分析与设计[D]. 辛国盛. 厦门大学, 2013(05)

- [4]电视台节目播出后台监视系统的设计与实现[D]. 钟声. 电子科技大学, 2013(01)

- [5]新一代硬盘播出系统的设计与实现[D]. 张末. 东北大学, 2012(07)

- [6]硬盘播出在启东电视台的应用[J]. 王昊. 视听界(广播电视技术), 2012(01)

- [7]中小型电视台制播一体化网络设计方案[J]. 兰凡璧,杨贵宝. 职大学报, 2009(04)

- [8]电视台自动播出控制系统[D]. 龚如阁. 北方工业大学, 2008(08)

- [9]中小电视台硬盘播出系统设计探析[J]. 杨滋林,贾秀慧. 现代电视技术, 2007(07)

- [10]基于中小型非线性编辑的节目制作系统的设计与实现[D]. 史达. 天津大学, 2007(04)

本文来源: https://www.awenxian.cn/article/06bf8099b327aa12390bc8f4.html