# 配电柜调研报告2000字

##### 问：高低压配电柜的市场前景怎么写呀？

答：低压成套开关设备和哪圆物控制设备俗称低压开关柜，亦称低压配电柜，它是指交、直流电压在1000V以下的李液成套电气装腔裂置。

我国低压配电柜市场随着智能电网、基础设施的建设实施、制造业的投资以及新能源行业的发展，近年来一直保持快速增长的态势。

- 据前瞻产业研究院前瞻产业研究《中国低压配电柜行业市场调研与投资预测分析报告》监测数据显示，2012年，中国低压配电柜市场总体销售额为106.33亿元，同比增长11.2%;2013年，我国低压配电柜市场总体销售额达到119.60亿元，同比增长12.5%。

- 答：没写过 问下深圳市鑫伟业机电设备有限公司

##### 问：配电柜质量检查

答：1. 必须有3C标志，产品外观完整，无损坏。

2. 资料齐全，包括配电箱竖码柜的系统图，控制原理图，接线图；箱柜内元件的合格证，使用说明书等等。配电柜的出厂检测报告。

3. 用系统图与产品核对，看是否与系统图一致，是否符合用户或设计要求。

4. 打开箱柜，箱柜内清洁整齐，元件排列位置合理，操余裂哪作方便，走线规整。源猛电气间隙和爬电距离符合国标要求。接点紧固可靠，线径符合要求，接地无断点。

- 5. 给我点分~~~~

答：箱体的厚度，元件是否有合格证，箱内元件的布局和线路走的好不好，最主要得看这个公司仿嫌是配大则否有此资质。3C认证培棚证书。

- 参见本人百度空间联系。

答：如查是一个现成的配电柜，可以通过以下方法检查：

1、证书，检查是否有第三方认证的证书，

2、工艺，通过工艺可以初步判断这个公司的制造水平；

3、技术资料，图纸是否齐全完整正确，可以初看该公司的技术实掘棚誉力；

4、元器件、材料证书，可以初步判断该配电柜所使用的器件、材料是否合格，有质量保证；

5、必要时可以根据技术次料进行检查，主要和培是确认该柜是否满足工况需求；

6、介电强度试验；检测配电板的绝缘性判段能；

- 如果需详细检验一个配电柜，可参考我文库中《配电板试验大纲》

##### 问：低压配电柜安装要求与规范

答：低压配电柜安装要求与规范如下：

1、对于柜体外观，进行详细的检查，查看是否有变形，油漆是否有剥落现象。要保证电器的装备和元器件齐全，没有任何的损坏等缺陷。核对配电箱编号和安装位置，要注意箱门的接地应使用软铜编织线。

2、配电柜要有基本的作业条件，安装场所已粉刷完毕，预埋件均已出来完毕，场地的运输道路已通畅。

3、根据现场的设计确定安装的位置，根据配电箱内尺寸确定的弹线安装位置。

4、按照施工图纸预制基础型架框，安装要做到找平、找正，垫片需用用电焊焊好，基础框架需高出抹平面10mm左右，好做防腐工作。

5、安装施工的要求，将配电柜安装顺利一一放在基础型架上，成列的柜台放好后，进行水平盘面差的微调，一定要做到符合国家标碧缓宽准安装的要求。并焊接牢固。

6、①如果是高压试验的要通过区域供电局许可方可安装，要依照当地供电部门的安装规定和产品技术要求来进行标准化安装。

②高压柜框架、电压互感器、避雷器、母线等各类的开关均要做到试验。

③对时间继电器、过流继电器哪渣、信号继电器以及机械连锁进行调整。

④用500v的绝缘电阻测仪器进行每条回路的绝缘测试。

7、安装作业完毕，通过了质检部门检测合格，并且需要有试验的报告单。

8、供电部门也检测完毕后，就可以将电源输送到对应的建筑中，校正无误后，检测电压表三相是否正常，变压器是否有电，查看电压表电压是否正常悔亮。通电后就会按照以上的顺序依次输电。

- 9、最后验收，送电24小时无异样，可以办理验收手续，提交产品合格证、说明书、试验报告等资料。

本文来源: https://www.awenxian.cn/article/17dc605f935ff1d3a7a25323.html