# 墙体开裂调研报告

##### 问：分析裂缝产生原因

- 答：墙面裂缝有两种情况：一种是龟裂纹，小裂备简纹、纹路密集。这是砂灰层空鼓导致；一种是单条或一两闭滚前条裂缝、一般轿清缝隙较为明显。这是属于墙体裂缝导致。

##### 问：墙体开裂的主要原因

答：在我们生活中，墙体开裂的是我们常遇到问题，严重影响着家居的美观，我们需要对前提裂缝及时修复，否则将容易漏水、裂缝变大等问题，给我们生活带来不必要的麻烦，那么墙体开裂的主要原因由有哪些呢，下面本文就来给大家介绍下吧。

墙体开裂的主要原因

1、地基原因引起的裂缝

房屋地基不均匀沉降会导致墙出现裂缝，房屋的全部荷载都在地基，由于应力的扩散作用，房屋的地基会出现不均匀沉降，地基土上层温度在零度以下时，上部开始冻结，从而出现冰晶，体积膨胀，导致土体向上隆起，引发墙体开裂，这种裂缝通常无法修复，需找业建筑结构人员根据实际情况，采取相应措施。

2、温度变化引起的裂缝

所有的物体都会受到热胀冷缩的影响，墙体也不例外，因为温度变化会导致墙面砖体出现不均匀收缩，从而导致墙体出现开裂现象，对于这种温度变化引起的裂缝我们可用水泥砂浆进行修复。

3、材料原因引起的裂缝

我们过墙体砌块多种多样，其中水泥类砌块墙体存在着普遍的裂缝渗水现象，当砌块的干燥收缩率较大时，墙体容易产生裂缝，对于这种裂缝，我们需对缝隙清理，然后重新抹灰。

4、散绝施工原因引起的裂缝

施工质量不过关也是引发墙体出现开裂的重要原因，在施工过程中，砌筑工人技术水平较差、质量意识不高、施工时偷工减料都会导致墙体出现嫌历开裂，我们需要对墙面重新进行刷漆处理来修复。

- 以上就关于墙体开裂的主要原因的相关介绍，希望能够让大家在面对墙体开裂时提供些帮助，让大芹掘搜家及时有效的解决墙面开裂问题。

##### 问：砖混结构墙体裂缝的原因和防治措施？

答：农村自建砖混房，外墙开裂怎么预防

农村自建砖混拿信清房是不少农民家庭的选择，然而，由于不专业的施工和不当的维护，砖混房外墙开裂是一个十分常见的问题。

为了预防外墙开裂，应该注意以下几个方面：

1. 设计合理：

在建筑设计时，应该根据当地气候和地质条件，设计合理的墙体宽度和抗震强度。进行勘测和设计消前，充分保证结构的稳定性和合理性。

2. 施工技术：

砖混结构的施工技术是影响房屋质量的关键因素。施工时应确保墙体整体性，特别是墙体与结构柱之间的连接处，应该采用可靠的加固措施坦皮。

3. 材料选购：

墙体砖、水泥等材料的选购应该选择正规的厂家和品牌，并充分考虑当地气候和地质条件，选用合适的材料。同时，在使用过程中要注意保养和维护。

4. 防水处理：

外墙开裂往往和墙体防水有关。施工时应该采用防水材料，如防水涂料或防水卷材等，将墙体防水做好，并做好防潮和排水工作。

5. 定期维护：

- 定期检查房屋的外墙是否存在开裂情况，及时发现问题并进行处理。同时，也要加强房屋的日常维护，保持墙体的干燥和通风，以减少开裂的可能性。

本文来源: https://www.awenxian.cn/article/296f9e253e42b399cbcb75ea.html