# 浅谈城市消防站的建筑设计

### 一、浅谈城市消防站建筑设计（论文文献综述）

尚楚德[1]（2021）在《基于城市火灾风险评估的消防救援站布局优化研究 ——以保定市中心城区为例》文中研究说明城市是人类居住生活的重要场所,城市安全是人民生产和生活的重要保障。火灾是城市发生最频繁极具破坏性的灾种,易造成较大的人员伤亡及财产损失,随着城市化进程不断加快,当前城市率达到60%以上,城市人口大量聚集,企业、大型商场、高层建筑等场所高度集中,带来经济发展的同时,也产生大量消防救援安全需求。城市消防安全始终是社会关注的热点,然而我国城市消防安全形势依旧严峻,消防救援站的总量不足与结构性问题突出,每年有超过10万起城市大火,造成的经济损失高达数十亿元。因此基于火灾风险评估的消防救援站布局优化研究十分必要且迫切。本文建立了城市火灾风险评估指标体系,对保定市中心城区进行火灾风险综合评估,根据评估结果,提出了消防救援站布局优化策略。论文研究的主要内容有:城市火灾风险评估指标体系构建与分析。介绍了城市火灾风险评估的定义、原则、程序等内容,系统分析了火灾发生、发展、蔓延的影响因素。在以往学者城市火灾风险评估基础上,确定了城市区域信息、城市火灾风险源、历史火灾灾情、消防救援实力4个要素层。选取24个指标因子,构建了城市火灾风险评估指标体系。保定市中心城区火灾风险评估实证研究。根据作者实地调研及相关资料查询,根据城市火灾风险评估的方法,计算出保定市中心城区的火灾风险指数为3.283,火灾风险等级为高风险。从城市区域信息、火灾风险源、历史火灾灾情、消防救援实力四个要素进行深入分析,造成保定市中心城区火灾风险高四个主要原因:（1）人口密度过高,且弱势人口及初中以下学历人口比重过高;（2）大量价值较高文物古迹与商业区分布高度重合;（3）随着新兴产业发展,燃气管道和用电负荷都大幅上升;（4）消防救援站、消防水源、消防装备等规模性总量“缺口”和结构性“欠账”的问题突出。保定市中心城区消防救援站布局优化策略。将保定市中心城区划分为9个火灾风险分区,运用火灾风险评估的方法评估9个火灾风险分区,运用系统聚类的方法将9个火灾风险分区划分为高风险、中风险、低风险三个等级,确定不同风险等级分区的消防响应时间分别为5min、8min、12min。运用集合覆盖模型找出覆盖所有需求点的消防救援站的数量及位置,结合最大覆盖模型及消防救援站的选址原则对消防救援站进行修正,再利用P-中心模型,结合不同等级火灾风险分区的消防响应时间,划分责任分区,最终得出保定市中心城区消防救援站的优化方案为在现有的10座基础上新增8座消防救援站,并对现有的消防责任区面积进行优化。

余奇峰[2]（2021）在《偃师市中心城区消防规划研究》文中研究说明我国目前正处于快速城市化和社会转型的阶段,城市建设范围和人口都在迅速增加。城市开始出现越来越多的问题,火灾就是其中很严重的问题。在城市发展中,控制并减少火灾至关重要,只有提高城市防范火灾的能力,才能减少城市火灾造成的损失。所以研究出科学合理的城市消防规划,具有十分重要的意义。本文以偃师市中心城区为研究对象,在中心城区现状基础上,选出风险评估指标,制定评分标准,运用层次分析法和Arcgis技术构建火灾风险评估指标体系,根据风险评估的结果,对消防站布局、消防通道和消防供水进行针对性规划,重点在Arcgis软件里结合优化模型进行消防站布局规划,进而使消防规划更具有针对性和指导性。本文通过对中心城区的实地调研和资料分析,提取出了3大类12种评估指标,利用层次分析法确定了各指标的权重,并参考相关规范制定了评分标准,根据标准给每个指标进行打分,将各个指标评分进行加权叠加,再运用Arcgis技术的自然断点法进行分级,最后得出火灾风险评估结果。其次,基于火灾风险评估结果结合离散定位模型的消防站布局突破了传统的消防站布局只能确定大致位置、数量和达不到资源的最优配置的不足,在Arcgis软件里结合优化模型进行数据处理和网络分析,进行消防站优化布局。再次,基于火灾风险评估结果的消防通道和消防供水规划,完善高风险区域的交通系统和供水管道系统,形成完善的消防通道系统和消防供水网络,进而有效降低火灾风险,减少了火灾发生后造成的损失。

郑惠丹[3]（2021）在《基于多目标粒子群算法的巨项目施工现场微型消防站选址优化研究》文中研究说明巨项目施工现场的合理布置是开展施工活动的前提和基础,其布置受施工组织设计、机械设备、消防安全、文明施工等多方面的因素影响,因此在实际布置过程中应全盘考虑。在巨项目施工现场内,由于施工过程中参建单位复杂、消防设施配备不齐全、消防安全管理制度和应急救援制度不完善等因素给施工现场的消防安全管理带来了很大的困难。与此同时,由于巨项目施工现场建设单元和临时用房数量较多,一旦发生火灾事故,由于“多米诺效应”,其后果会急剧增加,从而造成严重的施工人员伤亡和财产损失,并在社会上引起强烈反响。因此对巨项目施工现场微型消防站进行选址优化研究,是巨项目施工现场消防安全管理的重要保障。为提高巨项目施工现场消防救援能力,针对施工现场区内微型消防站的选址优化问题,论文在借鉴国内外现有的关于城市消防站选址研究成果的基础上,提出了以火灾风险评估为基础的微型消防站选址优化方法。该方法首先分析施工现场火灾事故和巨项目施工现场火灾特点,从众多火灾风险评估方法中筛选出能够客观反映巨项目施工现场火灾风险状况的评估方法:Fine Kinney方法,从而评估出施工现场内各建设单元和临时用房的火灾风险等级结果。然后基于多目标优化理论,选用集合覆盖模型,并结合影响微型消防站选址的距离因素、时间因素、经济因素和覆盖率因素,建立巨项目施工现场微型消防站选址优化模型。该模型通过最小化消防站的建设费用、运营费用和区域内总的事故损失费用确定消防站的数目,结合Fine Kinney方法计算的火灾风险等级结果,考虑不同风险级别的需求点具有不同的响应时间和响应距离。其次选用多目标粒子群算法智能优化算法求解该模型,得到一组从Pareto最优解。最后基于三角模糊数的TOPSIS法从Pareto系列解中选出最佳选址方案。该模型基于多目标优化理论,并将Fine Kinney火灾风险评估和影响消防站选址的因素结合,优化了巨项目施工现场微型消防站的选址研究,完善施工现场内的消防安全管理体系,通过实际案例验证了该方法对巨项目施工现场微型消防站优化选址的可行性和优化性。

时哲明[4]（2021）在《基于韧性城市理念的城市综合防灾规划研究 ——以新郑市中心城区为例》文中研究表明城市是人类、社会、产业、经济最为聚集的地方。城市发展是推动国家经济发展的引擎。在城市发展过程中,面临着诸多挑战,如自然灾害、生态环境污染、传染病流行等。因此,我们应设法提高城市对灾害的处理能力,维持城市系统的正常运转。党的十九届五中全会首次提出了“韧性城市”建设,目的是提升城市治理水平,增强城市风险防控的能力,从而提升城市的防灾韧性,促进城市高质量发展。本文基于定性与定量分析的方法对韧性城市理念下的城市综合防灾规划进行研究,首先查阅了大量的国内外文献的研究状况以及韧性城市下城市防灾优秀案例,总结得出城市综合防灾规划、韧性城市等有关概念,引入了城市更新、智慧城市及可持续发展等理论内容。其次,对研究对象新郑市进行实地调研,研究中心城区常见或发生概率比较大的灾害类型,得出有地质灾害、地震灾害、洪涝灾害、火灾等四种类型,在此基础之上分析城区各防灾工程设施要素的现状及其存在的问题。再次,根据新郑市中心城区发生概率较大的四种灾害类型,分别构建不同类型的灾害城市韧性评价体系,通过查找资料、询问专家意见等方式确定不同灾害类型的评价指标,使用层次分析法计算各体系的指标权重;并对新郑市中心城区居民随机发放调查问卷表进行打分,计算并分析城市各灾害防灾韧性得分。最后,依据评估分析的结果,基于韧性城市理念,对存在韧性不足的城市基础工程设施及防灾智能化等提出城市综合防灾规划设计策略。

宋仁豪[5]（2021）在《基于火灾风险评估的中小型城市消防设施布局优化研究 ——以吉安市中心城区为例》文中研究说明随着我国城镇经济的发展,中小型城市内高层建筑越来越多,城市中业态越来越丰富,人口密度越来越大,城市也面临着众多的火灾隐患。作为国土空间规划重点关注的内容之一,完善城市消防安全系统是国土空间规划中双评估的重要内容。但由于中小型城市消防建设滞后,交通通达性较弱,用地布局混杂等特征,导致中小型城市存在频发性的消防安全问题,威胁公众安全和社会发展。因此应开展城市火灾风险评估,及时消除消防隐患。本文在参考国内外城市火灾风险评估相关研究的基础上,结合中小型城市特征,列出了影响城市火灾风险的指标因子,研究细化了城市火灾风险评估方式。运用专家赋分法确定每一种因子的权重系数,通过对每个区域单元空间叠加,得出每个区域单元的火灾风险评估分值,并以此对火灾风险评估进行可视化处理。根据各区域单元的空间叠加评估结果,利用Arc GIS软件中自然间断法,将城市火灾风险划分为:火灾风险高地区、火灾风险较高地区、火灾风险中等地区、火灾风险较低地区、火灾风险低地区五个级别。其次,基于城市火灾风险评估的结果,依照相关消防设施布局规范标准,在考虑城市消防救援响应时间原则和消防救援通道的行车速度的基础上,构建定位-配给模型,拟定消防站点选址,优化城市消防设施布局并划分各消防救援站管理辖区。最后以吉安市中心城区的城市火灾风险评估和消防设施布局优化为工作实例研究,利用指标因子及权重系数计算得到吉安市中心城区火灾区域分级。基于吉安市火灾风险评估的结果,按照吉安市中心城区路网结构构建网络分析模型,以消防救援时间作为限定因素,结合现有消防站点及相关规划确定的消防站点,得出在具体限制条件下的吉安市中心城区消防布局优化方案。在消防安全覆盖率以及救援时间均满足相关规范要求下,证实了本文构建的优化体系的可行性和科学性。达到了完善吉安市消防设施布局,优化吉安市中心城区消防资源配置的目的。

钟中,周绎文,雷洋[6]（2020）在《城市安全背景下的深圳新型消防站建筑标准化设计研究》文中研究表明随着城市的高密度发展,城市安全和紧急救援日益严峻。国家城市消防政策的实施和消防体制的改革,对消防站设计提出了高质量、大批量、快速建成的新要求,我国消防站的现状和建筑设计已不再适用于新的需求。因此,采用高效的标准化设计具有重要的社会意义。通过梳理深圳消防站标准化研究工作坊成果——《深圳市消防站标准化与个性化设计指引》《消防站标注化研究图集》,并结合深圳市20座消防站的招标和后续修改方案,总结深圳市新型消防站的标准化设计策略,为我国新建消防站的标准化设计提供理论和实践依据。

曹剑娇[7]（2020）在《朱家角古镇智慧消防空间规划与设计研究》文中研究说明近年来世界范围内火灾频发,消防总体形势严峻,其中古建筑消防问题尤其醒目,古镇及古建筑因其独有的历史文化底蕴而深受喜爱,但也因其特定的空间形态与集群状态导致现有消防设施很难管控到位,加之存在建筑耐火等级低、防火间距不足、街道狭窄复杂等诸多消防安全问题,因此古镇消防空间亟待整改。本文在研究大量相关文献及前人成果的基础上,首先明确古镇消防空间的基本概念并进行案例分析,然后从设计原则、设计要素、设计方法、设计流程等角度着手分析并尝试建立一套古镇消防空间设计的理论体系,最后以上海市朱家角古镇为研究对象,通过实地调研及用户访谈的方式明确古镇消防空间中存在的安全隐患与用户消防需求,并提取古镇的地域文化特色等设计要素,运用到最终的设计方案中,具体的设计方案分为三个部分:首先基于朱家角古镇空间形态进行消防空间布局设计,其次进行朱家角古镇微型消防设施微更新设计,最后进行古镇智慧消防云管平台的设计,并整合到空间设计方案中,结合专家及用户的意见对其进行综合评估,使古镇消防空间设计既紧跟技术的发展步伐,又能够与古镇的整体环境特征相融合,以期为其他古镇的消防空间设计提供一定的理论体系及设计方案实践上的借鉴与参考。

高建勋[8]（2020）在《城市区域火灾特性及消防站布局优化研究》文中进行了进一步梳理城市建设日新月异,多样化的街道空间和新旧建筑的融合,促使城市街区环境出现多种火灾影响因素。对于消防站布局优化工作来说,需要基于城市的火灾特点开展,现有的分析方法因存在主观的判断,并且未能充分利用城市的地理数据,特别是容易忽略城区存在的老旧街区、小产权房等,不能全面准确地反映真实的火灾风险分布,消防站工作效能无法满足实际需求。因此,本文通过对西安市某城区火灾风险较大的场所进行调研,并分析火灾时间数据与空间数据,引入机器学习算法综合分析火灾分布的空间相关性,在此基础上提出对城市消防站的布局优化方法。主要工作如下:在深入调研西安市某城区消防安全状况的基础上,分析2017-2019年火灾历史数据,通过使用小波分析法和核密度分析法对火灾的时空分布进行分析。火灾时间分布规律:火灾频次在整个时间域的波动分布着4个周期,火灾频次呈现季节性波动,冬季和夏季火灾频次较高;火灾空间分布规律:火灾主要集中在建章路、三桥街办,呈高度聚集状态,向外延伸大致呈降低趋势,但仍有零星的高发热点,其中老旧小区、高层小产权房小区为火灾多发地。采用随机森林及BP神经网络两种算法对城市火灾的发生进行建模分析,通过决定性系数、均方误差等评价指标的对比,随机森林预测模型优于BP神经网络预测模型,随机森林预测模型的检验结果表明模型具有较好的预测能力;通过袋外数据分析得出各火灾特征因素重要度,结果显示高层小产权房小区密度和老旧小区密度是两个最为重要的火灾特征因素。通过火灾空间核密度分布与火灾后果变量核密度分布建立火灾风险点分布图,结合火灾分布的空间相关性,使用定位配给模型,对城市消防站的布局分级优化,并在消防站布局优化中考虑风险等级与响应时间的对应关系,即风险同其对应等级的消防站相对应,分别确定了优化后一级普通消防站、小型消防站及微型消防站的数量及位置。本文的研究成果能够为城市区域火灾防控和消防站布局优化提供决策支持,具有重要的社会价值。

钱献宏[9]（2020）在《基于GIS的呼和浩特市中心城区消防站布局优化研究》文中研究说明城市安全是城市居民进行各种生活与生产活动的基本保障,安全保障一直是城市建设的首要要求。火灾具有频率高、危害性强的特点,一旦发生容易造成较大的生命财产损失,消防工作是城市安全的重要组成部分,同时也是构建和谐社会不可或缺的保障条件。伴随着呼和浩特市经济的快速发展,城镇化率的急剧提高,消防建设中的问题也逐渐凸显,如缺乏消防专项规划、消防站建设滞后、消防道路不畅通等。基于该情况本文以呼和浩特市中心城区为研究区,对消防站的布局优化进行研究,评价现状布局,构建定位配给模型提出优化方案,对呼和浩特市消防站的规划建设具有一定借鉴意义。本文首先对国内外公共服务设施和消防站的选址研究进行查阅、梳理,学习国内外学者对选址问题常用的理论和方法;其次,对研究区的火灾情况进行分析,找出呼和浩特市中心城区火灾发生的主要影响因素,同时利用空间分析的方法将研究区分为火灾发生高风险区、中风险区和低风险区;接着构建基于呼和浩特市路网的网络分析模型,对现状消防站进行可达性评价并说明消防站责任区覆盖情况;然后,根据消防站选址原则限定响应时间和行车速度,构建呼和浩特市消防站选址模型确定设施数目和位置,运用p-center模型结合火灾风险分级情况划分责任区;最后评价整个选址和责任区划分方案,评价结果显示整体救援水平较之前有所提高。通过上述研究,得出以下主要结论:（1）呼和浩特市中心城区现有消防站十座,多集中于城市中心区,该区域消防响应时间均在5min内,二环外的城郊区消防设施缺乏,消防响应时间均超过5min;消防站责任区面积普遍过大,只有玉泉三中队责任区面积为6.3km2,其余均在9km2以上;研究区火灾发生高风险区98%可以被消防站责任区覆盖,中风险区覆盖情况较差,35%的中风险区没有被覆盖,低风险区完全未被覆盖。（2）构建选址模型利用GIS软件提出优化布局方案。首先基于最小化设施点模型和最大化覆盖模型,提出研究区内新增13个一级普通消防站和9个二级普通消防站,设施点位置由模型生成后结合路网实际情况确定;然后使用P-中心模型为消防站划分责任区,根据火灾发生风险分级对责任区调整,城市中心区火灾风险相对较高,划分的责任区面积均符合4-7km2的要求,城郊区火灾风险较低,在满足5min响应时间要求的前提下责任区面积适度扩大为10-20km2。（3）对优化结果进行评价,优化后的消防站布局方案覆盖比率提高了29.22%,平均响应时间从6.83min缩短为3.05min,责任区平均面积由原来的28km2缩小为9km2,整体救援水平较之前有所提高。

褚冬竹,张叶青[10]（2020）在《公共安全目标下消防站出警效率提升与空间对策研究》文中研究说明以消防站出警效率为核心研究对象,通过国内外规范、文献检索与实证研究,探索出警行为与时间、空间的关联,分析消防员和消防车出警过程中的行为特征,归纳出影响出警效率的因素并提出相应设计对策。

### 二、浅谈城市消防站建筑设计（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、浅谈城市消防站建筑设计（论文提纲范文）

#### （1）基于城市火灾风险评估的消防救援站布局优化研究 ——以保定市中心城区为例（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 高度重视城市消防安全

1.1.2 城市消防安全形势依旧严峻

1.1.3 消防救援站总量不足与结构性问题突出

1.1.4 信息技术的发展为消防救援事业提供技术支撑

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

1.2.2 研究意义

1.3 研究的主要方法

1.3.1 文献研究法

1.3.2 定量分析法

1.3.3 ArcGIS空间分析法

1.4 研究内容及技术路线

1.4.1 研究内容

1.4.2 技术路线

2 相关理论及研究进展

2.1 概念释义

2.1.1 城市火灾危险源

2.1.2 火灾风险评估

2.1.3 城市火灾风险分区

2.1.4 消防救援站

2.2 相关理论

2.2.1 安全系统工程

2.2.2 中心地理论

2.2.3 离散定位模型

2.3 研究进展

2.3.1 国外研究进展

2.3.2 国内研究进展

2.3.3 小结

3 城市火灾风险评估指标体系构建与分析

3.1 城市火灾风险评估原则及程序

3.1.1 城市火灾风险评估原则

3.1.2 城市火灾风险评估程序

3.2 城市火灾风险评估指标体系构建

3.2.1 城市火灾影响要素系统分析

3.2.2 城市区域信息的影响要素

3.2.3 城市火灾风险源的影响要素

3.2.4 历史火灾灾情

3.2.5 消防救援实力的影响要素

3.2.6 城市火灾风险评估评价指标体系

3.3 城市火灾风险评估指标体系的权重确定

3.3.1 准则层判断矩阵及权重

3.3.2 因子层判断矩阵及权重

3.4 评价指标赋分标准

3.5 城市火灾风险指数计算及分级

3.5.1 城市火灾风险指数计算

3.5.2 城市火灾风险等级的划分

4 保定市中心城区火灾风险评估

4.1 研究区概况

4.2 保定市中心城区区域信息分析

4.2.1 人口信息分析

4.2.2 经济发展速度分析

4.2.3 交通分析

4.2.4 文物古迹分析

4.2.5 消防安全重点单位

4.2.6 高层建筑

4.3 保定市中心城区火灾风险源分析

4.3.1 一类火灾风险源

4.3.2 二类火灾风险源

4.4 保定市中心城区历史火灾灾情分析

4.4.1 区域火灾统计分析

4.4.2 分季度火灾统计分析

4.4.3 分场所火灾统计分析

4.4.4 火灾起因统计分析

4.5 保定市中心城区消防救援实力分析

4.5.1 消防水源

4.5.2 119 火警线达标

4.5.3 5 分钟消防救援可达覆盖率

4.5.4 消防救援站配备情况

4.5.5 消防救援站

4.6 保定市中心城区火灾风险指数计算

4.6.1 原始数据的获取

4.6.2 保定市中心城区火灾风险评估指标赋分

4.6.3 保定市中心城区火灾风险评估结果

4.6.4 保定市中心城区火灾风险评估结果分析

5 保定市中心城区消防救援站布局优化

5.1 城市火灾风险分区与消防站布局

5.1.1 城市火灾风险分区定义

5.1.2 城市火灾风险分区方法

5.1.3 城市火灾风险分区与消防救援站布局

5.2 消防救援站选址原则及影响因素

5.2.1 消防救援站选址原则

5.2.2 消防救援站布局的影响因素

5.3 基于GIS的消防救援站优化布局

5.3.1 数据处理

5.3.2 约束条件

5.3.3 构建离散—定位模型

5.3.4 布局优化破解

5.4 小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 创新点与展望

6.2.1 创新点

6.2.2 展望

参考文献

致谢

攻读学位期间科研成果清单

#### （2）偃师市中心城区消防规划研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 我国城市火灾现状

1.1.2 我国城市消防现状

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.2.3 国内外研究小结

1.3 研究目的与意义

1.3.1 研究目的

1.3.2 研究意义

1.4 研究内容、方法和技术路线

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究方法

1.4.3 研究技术路线

2 偃师市中心城区消防现状分析

2.1 城市现状分析

2.1.1 城市区位

2.1.2 自然条件

2.1.3 社会经济发展

2.1.4 偃师市中心城区建设现状

2.2 城市消防现状分析

2.2.1 偃师市火灾风险现状

2.2.2 消防安全布局现状

2.2.3 消防站现状及问题

2.2.4 消防通道现状及问题

2.2.5 消防供水现状及问题

2.2.6 消防疏散场地现状及问题

2.3 小结

3 偃师市中心城区火灾风险评估

3.1 城市火灾风险评估

3.1.1 火灾风险评估的重要性

3.1.2 火灾风险评估的思路

3.2 火灾风险评估体系构建

3.2.1 火灾风险评估的原则

3.2.2 评估指标的选取

3.2.3 指标因子权重确定方法

3.2.4 确定权重

3.2.5 评分标准

3.3 偃师市中心城区火灾风险评估

3.3.1 指标的评分

3.3.2 火灾风险等级评估

3.4 火灾风险评估与消防规划的关系

3.5 小结

4 偃师市中心城区消防规划实践

4.1 消防站布局规划研究

4.1.1 传统消防站布局方法

4.1.2 消防站布局优化方法

4.1.3 消防站布局约束条件

4.1.4 消防站布局优化数据准备

4.1.5 消防站布局优化流程和结果

4.1.6 优化结果分析

4.2 消防通道规划研究

4.2.1 消防通道规划原则

4.2.2 消防通道规划

4.2.3 消防通道与消防站关系

4.2.4 危险运输路线规划

4.3 消防供水规划研究

4.3.1 消防供水规划原则

4.3.2 消防供水水源选取

4.3.3 消防供水管网铺设

4.3.4 消火栓规划

4.4 小结

5 结论

5.1 结论

5.2 创新点

5.3 展望

致谢

参考文献

附件 A-消防重点单位现状情况表

附件 B-火灾风险评估专家打分表

攻读学位期间的研究成果

#### （3）基于多目标粒子群算法的巨项目施工现场微型消防站选址优化研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 巨项目研究现状

1.2.2 火灾风险评估方法研究现状

1.2.3 消防站选址研究现状

1.2.4 多目标优化在选址中的应用研究现状

1.3 文献评述

1.4 研究内容

1.5 研究方法及路线

1.5.1 研究方法

1.5.2 研究路线

1.6 创新点

2 论文研究的有关概念界定及理论基础

2.1 论文研究相关概念

2.1.1 巨项目

2.1.2 微型消防站

2.1.3 火灾风险评估

2.2 论文研究相关理论方法

2.2.1 定位-配给模型

2.2.2 多目标优化理论及其相关概念

2.2.3 基于三角模糊数TOPSIS法基本原理

2.3 本章小结

3 巨项目施工现场火灾分析及风险评估

3.1 建设项目施工现场火灾事故分析

3.1.1 建设项目施工现场火灾事故致因分析

3.1.2 建设项目施工现场火灾事故发生区域分析

3.2 建设项目施工现场火灾特点分析

3.2.1 在建工程自身状况呈现出的火灾特点

3.2.2 在建工程消防管理现状呈现出的火灾特点

3.2.3 巨项目施工现场火灾特点分析

3.3 巨项目施工现场火灾风险评估方法

3.4 巨项目施工现场火灾风险评估理论框架

3.4.1 火灾发生的可能性准则分析

3.4.2 基于Dematel方法的暴露度准则分析

3.4.3 火灾灾害后果准则分析

3.5 火灾风险评估步骤

3.5.1 评估火灾发生可能性的权重取值

3.5.2 评估火灾环境暴露度的权重与取值

3.5.3 评估火灾的灾害后果取值

3.5.4 计算火灾风险评估值

3.6 火灾风险等级表示

3.7 本章小结

4 巨项目施工现场微型消防站选址优化模型构建

4.1 微型消防站选址优化模型构建原则

4.2 问题描述及模型假设

4.2.1 问题描述

4.2.2 模型假设

4.3 微型消防站选址影响因素分析及模型构建

4.3.1 微型消防站选址影响因素分析

4.3.2 微型消防站多目标选址模型构建

4.4 本章小结

5 基于多目标智能优化算法的选址模型求解

5.1 传统多目标优化求解方法

5.2 多目标智能优化算法

5.3 多目标粒子群算法

5.3.1 多目标粒子群算法概述

5.3.2 全部与局部最优位置的选取

5.3.3 多目标粒子群算法的更新策略

5.3.4 多目标粒子群算法中应注意的问题

5.4 基于多目标粒子群算法的模型求解

5.5 从Pareto最优解中选取最佳方案

5.6 本章小结

6 巨项目施工现场微型消防站选址实例应用

6.1 某巨项目施工现场概况

6.1.1 项目概况

6.1.2 建立直角坐标系

6.2 案例多目标优化选址过程

6.2.1 各需求点火灾风险等级确认

6.2.2 确定微型消防站数目

6.2.3 实例算法中的数据分析

6.2.4 多目标粒子群算法求解过程

6.3 基于三角模糊数TOPSIS法的选址方案评价

6.4 最佳选址方案评价

6.5 本章小结

7 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

参考文献

附录 多目标粒子群算法的运用程序

攻读硕士学位期间发表论文及科研成果

致谢

#### （4）基于韧性城市理念的城市综合防灾规划研究 ——以新郑市中心城区为例（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 城市综合防灾是自身发展需要

1.1.2 国家针对城市综合防灾的关注

1.1.3 韧性城市与城市综合防灾

1.2 研究目的和意义

1.2.1 研究目的

1.2.2 研究意义

1.3 研究内容和方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.4 技术路线

1.5 国内外相关研究综述概况

1.5.1 国外相关研究

1.5.2 国内相关研究

1.5.3 国内外研究综述

2 韧性理念的城市综合防灾理论与实践案例概况

2.1 主要概念解释

2.1.1 城市防灾学

2.1.2 城市综合防灾规划

2.1.3 韧性城市

2.2 理论基础

2.2.1 城市更新

2.2.2 智慧城市

2.2.3 可持续发展

2.3 国内外实践案例分析

2.3.1 国外韧性城市实践

2.3.2 国内韧性城市实践

2.3.3 案例启示

3 新郑市中心城区主要灾害调查分析

3.1 区域地理环境现状

3.1.1 气候分析

3.1.2 地形地貌

3.1.3 地质构造

3.1.4 河流水系

3.2 中心城区防灾要素的现状

3.2.1 既有建筑工程现状

3.2.2 城市交通现状

3.2.3 城市排洪工程现状

3.2.4 消防设施现状

3.2.5 医疗防疫设施现状

3.3 综合灾害危险性分析

3.3.1 地质灾害

3.3.2 地震灾害

3.3.3 洪涝灾害

3.3.4 火灾灾害

3.3.5 重大危险源

3.4 本章小结

4 新郑市中心城区综合防灾韧性评价体系构建

4.1 城市韧性评价体系构建基础

4.1.1 选取评价方法

4.1.2 评价体系构建过程

4.2 评价体系指标的选择

4.2.1 指标选用的原则

4.2.2 指标选取依据

4.2.3 评价指标构建

4.2.4 评价指标说明

4.3 城市不同灾害韧性度计算及分析

4.3.1 评价体系韧性度计算方法简介

4.3.2 针对地质灾害的韧性评价体系构建及分析

4.3.3 针对地震灾害的韧性评价体系构建及分析

4.3.4 针对洪涝灾害的韧性评价体系构建及分析

4.3.5 针对火灾灾害的韧性评价体系构建及分析

4.4 本章小结

5 新郑市中心城区综合防灾规划设计研究

5.1 韧性城市综合防灾规划原则

5.1.1 以人为本原则

5.1.2 经济适用原则

5.1.3 智能化与持续化原则

5.2 城市防灾工程设施规划

5.2.1 城市消防工程设施规划

5.2.2 城市防洪排涝工程规划

5.2.3 城市建筑抗震工程规划

5.3 城市应急设施规划

5.3.1 应急避难场所规划

5.3.2 应急救援疏散通道规划

5.3.3 应急医疗系统规划

5.3.4 应急物资储备系统

5.4 城市灾害智能化与管理机制策略

5.4.1 城市智能化技术的应用

5.4.2 城市管理模式机制规划策略

5.5 本章小结

6 结论

6.1 主要结论

6.2 研究创新

6.3 研究不足

致谢

参考文献

附录A-城市各灾害韧性评价各指标判断矩阵

附录B-新郑市各灾害韧性评价指标调研表

附表C-重大危险源

攻读学位期间的研究成果

#### （5）基于火灾风险评估的中小型城市消防设施布局优化研究 ——以吉安市中心城区为例（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1.绪论

1.1 研究背景

1.1.1 时代背景

1.1.2 中小型城市发展与消防工作的矛盾

1.1.3 空间数据处理方法的成熟

1.2 研究目的及意义

1.2.1 研究目的

1.2.2 研究意义

1.3 研究内容、方法和技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.3.3 技术路线

1.4 概念界定

2.相关理论研究及中小型城市特性综述

2.1 国内外相关规划研究

2.1.1 国外相关研究

2.1.2 国内相关研究

2.1.3 小结

2.2 中小型城市特性综述

2.2.1 中小型城市交通通达性特性

2.2.2 中小型城市功能布局复杂

2.2.3 中小型城市公共设施建设滞后

3.火灾风险评估及城市火灾风险分区研究

3.1 城市火灾风险评估的必要性

3.2 城市火灾风险评估基本方法和原则

3.2.1 火灾风险评估的基本方法

3.2.2 火灾风险评估的原则

3.3 中心城区火灾风险评估体系构建

3.3.1 中心城区火灾风险因子选取

3.3.2 中心城区火灾风险因子确定与量化

3.3.3 中心城区火灾风险分区

3.4 本章小结

4.消防设施布局优化研究

4.1 消防设施布局现状研究

4.1.1 消防设施布局现状存在的问题

4.1.2 消防设施布局建设相关技术规范

4.2 消防设施布局选址原则及影响因素

4.2.1 消防设施布局选址原则

4.2.2 消防设施布局影响因素

4.2.3 消防设施布局选址优化方法

4.3 本章小结

5.吉安市中心城区消防布局规划实证研究

5.1 吉安市综合概况

5.2 相关规划概述

5.2.1 《吉安市城市总体规划(2017-2035 年)》

5.2.2 《吉安市中心城区消防专业规划(2013-2020)》

5.3 研究区消防概况

5.3.1 研究区概况

5.3.2 消防建设现状

5.3.3 历年火灾情况

5.4 吉安市中心城区火灾风险评估

5.4.1 吉安市中心城区火灾风险因素分析

5.4.2 吉安市中心城区火灾风险评估

5.5 吉安市中心城区消防设施布局优化

5.5.1 数据处理

5.5.2 网络模型构建

5.5.3 消防设施选址与布局优化

5.5.4 管理辖区划分

6 对中小型城市消防设施布局优化借鉴

6.1 “评估-布局-辖区划定”的科学布局方式

6.2 合理运用区域“网格化”消防模式

6.3 构建立体消防体系

7.研究结论与展望

7.1 研究结论

7.2 研究不足与展望

参考文献

附录

附录一:城市火灾风险评估调查表

附录二:专家打分数据一致性检验

附录三:吉安市中心城区一级消防重点单位

致谢

在读期间公开发表论文(着)及科研情况

#### （6）城市安全背景下的深圳新型消防站建筑标准化设计研究（论文提纲范文）

1研究背景

1.1城市安全与应急救援对消防工作提出新的要求

1.2城市安全对深圳新型消防站建筑的标准化设计提出迫切需求

2标准化的等级划分

2.1消防站建筑标准化设计等级一

2.1.1消防车库

2.1.2备勤室

2.1.3地下室

2.1.4训练塔

2.2消防站建筑标准化设计等级二

2.3消防站建筑标准化设计等级三

3深圳市20座新型标准化消防站设计对比

3.1周边环境

3.2总图布局

3.3功能分布

3.4流线组织

3.5单元布置

3.5.1消防车库

3.5.2备勤室

3.5.3公共卫浴空间

3.5.4家属探亲用房

3.5.5训练塔

4总结

#### （7）朱家角古镇智慧消防空间规划与设计研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题来源及背景

1.1.1 我国火灾及消防现状

1.1.2 政策背景

1.1.3 社会文化背景

1.1.4 经济背景

1.1.5 古镇消防安全现状

1.2 研究目的

1.3 研究意义

1.3.1 理论意义

1.3.2 实践意义

1.4 研究现状

1.4.1 国内研究现状

1.4.2 国外研究现状

1.4.3 国内外研究现状评述

1.5 研究目标及研究内容

1.5.1 研究目标

1.5.2 研究内容

1.6 研究方法、技术路线与可行性分析

1.6.1 研究方法

1.6.2 研究流程与技术路线

1.6.3 可行性分析

1.7 创新点

第2章 古镇消防空间基本概述

2.1 古镇消防空间及类别划分

2.2 消防空间设置标准

2.3 国内外历史古镇消防空间案例分析

2.3.1 乌镇

2.3.2 日本京都“清水寺·产宁坂”地区

2.3.3 总结

第3章 古镇消防空间设计理论研究

3.1 基础理论分析

3.1.1 安全街区理论

3.1.2 “点-轴”系统理论

3.1.3 智慧消防理论

3.2 古镇消防空间设计原则

3.2.1 功能性原则

3.2.2 安全性原则

3.2.3 整体性原则

3.2.4 地域性原则

3.2.5 人性化原则

3.3 古镇消防空间设计要素

3.3.1 造型

3.3.2 色彩

3.3.3 尺度

3.3.4 材质

3.4 古镇消防空间设计方法

3.4.1 调研明确用户需求

3.4.2 转化产品需求,明确功能点

3.4.3 提炼地域文化特征与元素符号

3.4.4 确定配色并选择材质

3.4.5 设计方案评价与改进

3.5 古镇消防空间设计流程

3.5.1 前期准备阶段

3.5.2 实地调研阶段

3.5.3 明确产品需求阶段

3.5.4 制定方案阶段

3.5.5 实施方案阶段

3.5.6 方案评价与改进阶段

第4章 上海市朱家角古镇消防空间调研分析

4.1 朱家角古镇消防现状调研分析

4.1.1 整体空间布局

4.1.2 已采取的消防措施

4.1.3 目前存在的火灾安全隐患

4.1.4 现有消防设施的配备及使用情况

4.1.5 消防通道使用情况分析

4.1.6 问卷调查及用户访谈

4.1.7 总结

4.2 智慧消防市场调研分析

第5章 朱家角古镇消防空间规划与设计实践

5.1 消防空间布局设计

5.1.1 微型消防站布局分析

5.1.2 微型消防站执勤分点布局分析

5.1.3 消防船埠布局分析

5.2 微型消防设施微更新设计

5.2.1 造型元素的提取

5.2.2 色彩元素的提取

5.2.3 微型消防站微更新设计

5.2.4 消防安全大屏、消防宣传栏、疏散通道标志设计

5.3 智慧消防云平台设计

5.4 空间设计方案

5.5 设计方案综合评价

第6章 结论与展望

6.1 研究结论

6.2 研究局限

6.3 展望

参考文献

致谢

附录A 攻读学位期间主要成果

附录B 微型消防站建设标准

附录C 用户调研问卷 朱家角古镇消防空间感知度调查-社区工作人员/微型消防队队员

附录D 用户调研问卷 朱家角古镇消防空间感知度调查-古镇居民/商户

附录E 用户调研问卷 朱家角古镇消防空间感知度调查-游客

附录F 用户访谈提纲

附录G 实地调研情况汇总表

附录H 设计手册

#### （8）城市区域火灾特性及消防站布局优化研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景及研究意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 研究现状

1.2.1 火灾风险的研究现状

1.2.2 火灾预测模型的研究现状

1.2.3 消防站布局优化的研究现状

1.3 研究内容及技术路线

2 西安市某城区消防安全现状及火灾时空分布分析

2.1 西安市某城区概况

2.2 老旧小区消防安全现状分析

2.2.1 老旧小区基本概况

2.2.2 老旧小区主要消防安全隐患

2.2.3 消防设施及消防水源情况

2.2.4 微型消防站设置情况

2.3 高层小产权房小区消防安全现状分析

2.3.1 高层小产权房小区基本概况

2.3.2 高层小产权房小区主要消防安全隐患

2.3.3 消防设施及消防水源情况

2.3.4 微型消防站设置情况

2.4 火灾时间序列的多时间尺度分析

2.4.1 小波分析基本原理

2.4.2 火灾时间序列小波分析

2.4.3 主周期趋势图的绘制及分析

2.5 火灾空间分布分析

2.5.1 核密度估计的基本原理

2.5.2 火灾空间核密度分析

2.6 本章小结

3 西安市某城区火灾预测模型

3.1 数据准备与预处理

3.1.1 数据准备

3.1.2 数据预处理

3.2 随机森林预测模型构建

3.2.1 随机森林介绍

3.2.2 随机森林预测模型的参数选择

3.2.3 模型检验

3.2.4 特征重要度分析

3.3 BP神经网络预测模型构建

3.3.1 BP神经网络介绍

3.3.2 BP神经网络预测模型的参数选择

3.3.3 模型检验

3.4 本章小结

4 西安市某城区消防站布局优化

4.1 消防站布局优化

4.1.1 消防站布局优化传统方法

4.1.2 定位-配给模型

4.1.3 消防站布局约束条件

4.2 消防站布局优化数据准备

4.3 约束条件设定

4.3.1 响应时间标准设定

4.3.2 消防车行车速度设定

4.4 网络拓扑生成

4.5 一级普通消防站布局优化

4.5.1 消防站布局现状

4.5.2 一级普通消防站布局优化

4.6 小型消防站布局优化

4.7 微型消防站布局优化

4.8 本章小结

5 结论、创新点及展望

5.1 结论

5.2 创新点

5.3 展望

致谢

参考文献

附录

#### （9）基于GIS的呼和浩特市中心城区消防站布局优化研究（论文提纲范文）

中文摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 城市安全问题突出

1.1.2 消防设施建设不足

1.2 研究目的及意义

1.2.1 研究目的

1.2.2 研究意义

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.4 技术路线

1.5 数据来源

2 相关理论及研究综述

2.1 城市公共服务设施选址研究综述

2.2 城市消防站布局研究综述

2.3 研究述评

2.4 相关研究方法

2.4.1 火灾风险评估

2.4.2 定位配给模型

2.4.3 可达性分析

3 呼和浩特市消防建设情况分析

3.1 研究区概况

3.1.1 区位条件

3.1.2 自然条件

3.1.3 社会经济发展

3.1.4 研究范围限定

3.2 火灾情况分析

3.2.1 火灾总体情况

3.2.2 火灾发生原因分析

3.2.3 火灾发生场所分析

3.2.4 火灾隐患特点

3.3 火灾风险分级

3.3.1 城市火灾发生风险因素分析

3.3.2 确定火灾风险分级指标

3.3.3 等级划分

3.4 消防站布局现状及问题分析

3.4.1 消防站布局

3.4.2 可达性分析

3.4.3 责任区覆盖情况分析

3.4.4 存在问题

3.5 呼和浩特消防规划编制与实施情况

4 呼和浩特市中心城区消防站选址布局优化研究

4.1 消防站规划布局优化传统方法

4.1.1 相关法律法规及技术标准

4.1.2 消防站传统布局方法

4.2 消防站选址原则及布局影响因素

4.3 基于GIS的消防站优化布局分析

4.3.1 数据处理

4.3.2 约束条件设定

4.3.3 模型构建

4.3.4 布局优化求解

4.4 优化结果评价

4.4.1 覆盖率指标评价

4.4.2 责任区指标评价

4.4.3 优化方案对比

4.5 优化建议与措施

5 结论与讨论

5.1 结论

5.2 讨论

参考文献

致谢

附录

#### （10）公共安全目标下消防站出警效率提升与空间对策研究（论文提纲范文）

1消防站出警效率的时空关联

2出警行为与空间适应性实证研究

2.1调研对象与方法

2.2消防员模拟实验

2.3消防车行为特点

3出警效率空间影响要素与设计原则

3.1场地空间：紧凑布局与直向通道

3.2建筑空间：捷程路径与优化瓶颈

3.3出入口周边城市空间：流线衔接与行车视域

3.4高效出警空间提升对策

4空间对策与实践检验

5结语

### 四、浅谈城市消防站建筑设计（论文参考文献）

- [1]基于城市火灾风险评估的消防救援站布局优化研究 ——以保定市中心城区为例[D]. 尚楚德. 河北师范大学, 2021(12)

- [2]偃师市中心城区消防规划研究[D]. 余奇峰. 西南科技大学, 2021(08)

- [3]基于多目标粒子群算法的巨项目施工现场微型消防站选址优化研究[D]. 郑惠丹. 西华大学, 2021(02)

- [4]基于韧性城市理念的城市综合防灾规划研究 ——以新郑市中心城区为例[D]. 时哲明. 西南科技大学, 2021(09)

- [5]基于火灾风险评估的中小型城市消防设施布局优化研究 ——以吉安市中心城区为例[D]. 宋仁豪. 江西师范大学, 2021(12)

- [6]城市安全背景下的深圳新型消防站建筑标准化设计研究[J]. 钟中,周绎文,雷洋. 建筑技艺, 2020(12)

- [7]朱家角古镇智慧消防空间规划与设计研究[D]. 曹剑娇. 华东理工大学, 2020(08)

- [8]城市区域火灾特性及消防站布局优化研究[D]. 高建勋. 西安科技大学, 2020(01)

- [9]基于GIS的呼和浩特市中心城区消防站布局优化研究[D]. 钱献宏. 内蒙古师范大学, 2020(08)

- [10]公共安全目标下消防站出警效率提升与空间对策研究[J]. 褚冬竹,张叶青. 建筑学报, 2020(06)

本文来源: https://www.awenxian.cn/article/6f295eb1462ed7e20eb919ee.html