# 激光应用在医学的调研报告

##### 问：简述激光在医学方面的应用

答：激光在医学方面的应用：研究生命现象和规律、激光诊断、激光治疗等。

借助激光微束仪把激光束直径聚焦到0.5～1μm，用以切割或焊接细胞，研究生物遗传规律。借助激光拉曼光谱分析技术，研究生物大分子的结构及其变化。借助于红外吸收光谱仪，通过对唇部的测定，能测定人血液内所存在的元素。

借助于激光多普勒测速技术测量皮肤、肠粘膜、胃粘膜的血流特征，可瞬时或连续地岁携直接测量任何使光束可到达之处的组织的毛细血管的血流。

用于检验和诊断的激光技术主要有，激光荧光光谱术，激光喇曼光谱分析术，激光全息术，激光散斑分析术，激光多普勒测速术，激光流动式细胞分析术，激光干涉术，激光透照术和激光偏振技术等等，分别用来测量血液、尿液和人体其他组织的成份、微量元素的含量等，以及识别和分辨细胞是否病变或癌变。

激光在眼科的应用：

目前，眼科激光设备已经应用于屈光乎配伏性角膜切除术、虹膜切除术、巩膜切除术和眼底组织凝固术等领域。光动力疗法蔡司公司激光系统治疗老年黄斑变性卖正有显著效果。

准分子激光矫正视力是当前眼科主要的前沿课题之一。准分子激光的原理是利用被激发的气体，释放出高能量的光子。高能量的激光光能将角膜组织内的结构键切割分离开来，而又不会产生热效应伤及周围组织，所以能精密准确地产生光切作用，将角膜组织气化移除，进而改变角膜弧度，除去屈光不正度数。

- 因为每一发激光能量所气化组织的量与深度是固定的，所以准确又精密，准分子激光屈光矫正术现已取代传统的放射状角膜切开术。

##### 问：激光在医学上有哪些作用？

- 答：激光可用于烧伤病人坏死组织的清除，且具有比传统外科手术更快更准的优点，能减轻伤者所受的剧痛。医生往往要见到切割部位开始出血时才能知道触及到了完好组织，因为被烧坏的组散悉织是不会出血的。而激光清创术则是用一台250瓦的二氧化碳激光器把坏死组织烧掉，同时用一只真空泵将残余物清除，这种方法尽管仍会引枣袭起疼痛，但比用解剖刀来切割要快得多，而且也更为准确，激光清除方法也有利于伤口的愈合，因为它不会像常规手术那样把完好的皮肤也切掉。激光清创术所用的激光器由电脑控制，其光束为一组平行线即“光栅”，类似于电子束在快速扫描电视屏幕产生图像时运行的形式。激光光束强度极高，如果用它聚射10秒钟，就能在5毫米厚的凳掘兄钢板上烧出一个洞来，所以使用时须严格控制，不过，电脑能保证它最多只会掀掉一层很薄的完好组织，约150微米，还没有洋葱皮那么厚。

##### 问：激光在医学上有哪些应用

- 答：激光又名莱塞，是英文Laser的译音。它产生于本世绝大十年代，发展很快，现广泛应用于照明、工、农、军事、生物学、医学及科研等各个领域。 激光不同于普通的光，它是物质受激发而产生的束状强光。激光的亮度高，能量密度大，是当今世界上最亮的源。一支l毫瓦的氨氖激光要比太阳光亮一百倍，而功率较大的红宝石激光比太阳光亮百万万倍。当这种光能变成热能时，可以产生几千度至几万度的高温。激光的光谱很窄，普通光谱比之宽百万倍甚至上亿倍。激光是束状的平行光，它只射向一个方向，射程最远，经透镜聚焦可以形成很细小的光点。激光光波的频率、波动方向和波动的步伐相同，有极好的相干性。激光的高亮度、单色性、方向性及相干性，使激光能量在时间、空间、光谱上高度集中。激光的这些特点使它能在许多领域包括医学中大显身手。 激光作用于生物机体时袭亮，它被吸收转化成热能。如果功率相当，几毫秒内温度可达数百至上千度，使组织蛋白变性、凝固、炭化、气化。由于激光的高能量，可产生很强的光压，聚焦激光的表面压强可达200g/cm2。这种机械作用与热效应一起，能使激光成为“光刀”，用于外科手术切割组织，治疗浅表肿瘤，如黑色素瘤、鳞状上皮瘤、***状瘤、血管纤维瘤、***肿瘤等等，还可用激光切除烧伤的焦痂。在眼科则用激光做虹膜切除，治疗继发性瞳孔膜闭，可使病人重见光明。这种手术不用拆线，不会感染，优于常规手术。利用高能量激光照射眼底视网膜剥离后的破口，可使之凝结，粘着--“焊接”视网膜。 利用激光的生物特性，选择小功率激光刺激机体，可以增强人体的嫌轿防御免疫能力使白细胞吞噬功能加强，免疫球蛋白增加，提高肾上腺皮质功能和血管的再生。因此，用激光拍者宽来对抗炎 可以促进伤口愈合，治疗扁挑腺炎、耳廓软骨膜炎、口腔溃疡等等。 激光点穴照射，既“激光针灸”，治疗哮喘、过敏性鼻炎等。

本文来源: https://www.awenxian.cn/article/6f5a40a401fce1e4128de8db.html