# 广州塔设计调研报告

##### 问：广州塔的设计特点是什么呢_广州塔的设计理念是什么

答：设计特点在广州新电视塔建筑设计竞赛中，曾出现多个优秀设计

经过市民投票，专家的层层评审，广州新电视塔设计方案最终选定英国公司的设计方案，塔高450米，天线桅杆160米，以“广州新气仰视广州塔象”为主题

建设用地面积17

546万平方米，总建筑面积114054平方米，塔体建筑面积44276平方米，地下室建筑69779平方米

广州塔塔身设计的最终方案为椭圆形的渐变网格结构，其造型、空间和结构由两个向上旋转的椭圆形钢外壳变化生成，一个在基础平面，一个在假想的450米高的平面上，两个椭圆彼此扭转135度，两个椭圆扭转在腰部收缩变细

格子式结构底部比较疏松，向上到腰部则比较密集，腰部收紧固定了，像编织的绳索，呈现“纤纤细腰”，再向上格子式结构放开，由逐渐变细的管状结构柱支撑

平面尺寸和结构密度是由控制结构设计的两个椭圆控制的，它们同时产生了不同效果的范围

整个塔身从不同的方向看都不会出现相同的造型

顶部更开放的结构产生了透明的效果可供_望，建筑腰部较为密集的区段则可提供相对私密的体验

塔身整体网状的漏风空洞，可有效减少塔身的笨重感和风荷载

塔身采用特一级的抗震设计，可抵御烈度7

8级的地震和12级台风，设计使用年限超过100年

虽然广州新电视塔的塔身高度并不追求全球第一高，但是加上160米的发射天线，610米的广州新电视塔的整体高度仍将成为亚洲最高

由团高于广州新电视塔处于飞机转向区，按照规定，该处飞陵或李机在航线所处位置周围300米内不能出现障碍物，新电视塔上方飞机飞行高尺迟度为海拔900米，因此，为确保飞机飞行安全，现已从塔顶天线撤出10米，最终高度为600米

- 不过依然是已建成的世界第一高自立式电视塔

##### 问：广州塔为什么要这样设计

答：之所以设计成“麻花”的外观，主要是其塔身整体网状的漏风空洞，可有效减少塔身的笨重感和风荷载。其塔身采用特一级的抗震设计，甚至可抵御烈度7.8级的地震和12级台风，超过100年。

广州塔总体布局充分考虑了场地周围环境。因场地东侧为居住区，故将主塔银局布置在用地的北面，靠近珠江和滨江路，减少了其高大体量与周边建筑的相互纯搏敬影响，并在南面形成完整的绿化广场和地下空间。

设计特色：

广州塔整个塔身是镂空的钢结构框架，24根钢柱自下而上呈逆时针扭转，每一个构件截面都在变化。钢结构外框筒的立柱、横梁和斜撑都处于三维倾斜状态，再加上扭转的钢结构外框筒上下粗、中间细，这对钢结构件加工、制作、安装以及施工测量、变形控制都带来了挑战。

- 仅钢结构外框筒就有24根钢柱、46组、1104根斜撑各不一样。由于广州塔中间混凝土与钢结构外框筒材料上的差异，形成楼层梁和外框筒的沉降不一致。为了调整钢构件与主做慎体结构的相对位置的正确性，许多节点都通过三维坐标来控制钢柱本体相对位置的。

##### 问：广州塔有哪些设计特点

答：广州塔为什么这么设计

- 防台风

本文来源: https://www.awenxian.cn/article/768caef1f07ba829b7734ddf.html