# ct探测器论文摘要

##### 问：简述ct基本硬件的特点

- 答：CT与传统X线摄影不同，在CT中使用的X线探测系统比摄影胶片敏感，是利用计算机处理探测器所得到的资料。CT的特点在于它能区别差异极小的X 线吸收值。与传统X线摄影比较，CT能区分的密度范围多达2000级以上，而传统X线片大约只能区分20级密度。这种密度分辨率，不仅能区分脂肪与其他软组织，也能分辨软组织的密度等级。这种革命性技术显著地改变了许多疾病的诊断方式。

##### 问：CT扫描仪有哪些作用？

答：当代医学诊断技术的重要标志

——1972年CT扫描仪的发明1972年，世界上第一台CT在英国的EMI公司问世。这是继伦琴发现X射线以来，在医学诊断领域的又一次重大的突破。CT出现以后的二十多年来，经过了一代代的技术革新，其分辨能力日益提高，成为当代医学诊断技术的一个重要标志。

《封神演义》中的赤精子有一面照妖镜，任何妖魔鬼怪只要经它一照，就会原形毕露。当然，这是神话。然而，到了20世纪70年代，科学家却让神话变成了现实，他们创造了真正的“照妖镜”——CT(即电子计算机X射线扫描机)。它能使人体中的“妖魔”——病变组织无法藏身，尤其是癌症这个吞噬人类生命的大妖魔。

耐人寻味的是，第一个从理论上提出CT可能性的既不是著名的医学家，也不是卓越的计算机专家，而是一位理论物理学家——美籍南非人阿伦·科马克。经过近十年的努力，科马克解决了计算机断层扫描技术的理论问题，并于1963年首次提出用X射线扫描进行图像重建，并提出了人体不同组织对X射线吸收量的数学公式。科马克虽然没有最终发明这项技术，但他的理论为这项技术的诞生奠定了基础。

CT诞生的真正契机在于计算机技术的迅猛发展，及其在很多领域的广泛应用。1972年，世界上第一台CT机在英国的EMI公司问世。这是继伦琴发现X射线以来，在医学诊断领域的又一次重大的突破。它的发明者是英国的工程师豪斯费尔德，他与创立影像重建理论的美国物理学家科马克共同获得了1979年的诺贝尔生理学医学奖。

- CT是采取很细的X射线，围绕身体某一部位，从多个方向做横断层扫描，再用灵敏的探测器接收X射线，利用计算机计算出该层面各点的X射线吸收系数值，再由图像显示器将不同的数据用不同的灰度等级显示出来，从而为疾病诊断提供可以参考的重要依据。这些数字符号转化成了胶片图像，就是医生和病人都能看到的CT片。

- 答：该视频概述了计算机断层扫描（CT）机器的工作原理，并解释了为什么进行CT扫描以及如何使用CT扫描。还提供了CT扫描程序的说明。

##### 问：双源CT的应用

答：传统螺旋CT由于仅有一套X射线发生装置和一套探测器系统，所以在扫描高速运动物体时（比如冠状动脉）将会显得力不从心。通常情况下，工程师通过加快CT的旋转速度来提高CT对运动物体的扑捉能力，但是受限于工业水平和CT旋转时产生的巨大离心力，目前最快的CT也只能达到0.27秒旋转一圈。双源CT系统

同时使用了2个射线源和2个探测器系统，能够以83ms的时间分辨率采集与心电图同步的心脏和冠状动脉图像。该系统能够在不需要控制心率的情况下，对高心率、心率不规则甚至心律不齐患者进行心脏成像。同时，2个射线源能够输出不同能量的X射线。利用双能曝光技术明显改善CT的组织分辨力。

DSCT 单从结构上看与普通 CT 机差别不大, 但从临床应用分析的某些方面却有着普通 CT机不可比拟的优势 。

心脏成像

DSCT 最大的优势在于心脏成像方面。

双能量成像

即在两种不同的能量下成像。其依据是不同成分的组织在不同的 X 射线能量照射下表现出的 CT 值不同，再通过图像融合重建技术，可得到能体现组织化学成分的 CT 图像, 即组织特性图像。

普通扫描

- 对于普通检查，DSCT只用数据采集系统 A， 数据采集系统B处于关闭状态， 此时相当于一台普通的 64层 CT机。

本文来源: https://www.awenxian.cn/article/7b5c0f80596ea7873b20e9af.html