# 滑坡治理论文摘要

##### 问：滑坡治理措施

答：(一)消除和减轻地表水和地下水的危害

水的作用往往是引起滑坡的主要因素。因此，消除和减轻水对边坡的危害尤其重要(徐邦栋，2001)，其目的是降低孔隙水压力和动水压力，防止岩土体的软化及溶蚀分解，消除或减小水的冲刷和浪击作用。具体做法:防止外围地表水进入滑坡区，可在滑坡边界修截水沟;在滑坡区内，可在坡面修筑排水沟;在覆盖层上可用浆砌片石或人造植被铺盖，防止地表水下渗。对于岩质边坡还可用喷混凝土护面或挂钢筋网喷混凝土。排除地下水的措施很多，应根据边坡的地质结构特征和水文地质条件加以选择。常用的方法:①水平钻孔疏干;②垂直孔排水;③竖井抽水;④隧洞疏干;⑤支撑盲沟。

(二)改善边坡岩土体的力学强度

- 通过一定的工程技术措施，改善边坡岩土体的力学强度，提高其抗滑力，减小滑动力。常用的措施:①削坡减载，用降低坡高或放缓坡角来改善边坡的稳定性。削坡设计应尽量削减不稳定岩土体的高度，而阻滑部分岩土体不应削减。此法并不总是最经济、最有效的措施，要在施工前作经济技术比较。②边坡人工加固，常用的方法:A.修筑挡土墙、护墙等支挡不稳定岩体;B.钢筋混凝土抗滑桩或钢筋桩作为阻滑支撑工程;C.预应力锚杆或锚索，适用于加固有裂隙或软弱结构面的岩质边坡;D.固结灌浆或电化学加固法加强边坡岩体或土体的强度;E.边坡柔性防护技术等。

##### 问：请那位高人给我一些关于山体滑坡地质灾害报告范文

答：工程治理目的：有效防治上射垛村山体滑坡地质灾害，减轻或避免地质灾害对上射垛村的危害，保护该村人民群众的生命、财产安全。

主要任务：通过修建挡墙、截水沟、修坡卸载和山体锚喷等工程措施有效防治滑坡地质灾害对上射垛村的危害。

（二） 以往工作区研究程度

该工作区以往地质工作研究程度较低，除前人做的地质普查工作曾涉及过该地区外，专门对该地区的地质工作较少，目前山东省济南地质环境监测站正在编制的《章丘市地质灾害调查与区划》覆盖本工作区。

山东省地矿工程集团有限公司编制了《章丘市垛庄镇上射垛村山体滑坡治理方案》，对该地质灾害点的治理做了详细的治理方案设计，主要采用修坡卸载、锚喷支护及挡墙、截水沟等工程措施对地质灾害现状进行治理，确保山体滑坡的稳定，保护人民群众生命财产的安全。

治理工程项目部根据《章丘市垛庄镇上射垛村山体滑坡治理方案》，组织专业技术人员对治理方案中各工程措施以及各工序、工艺进行了细化设计，并编制了《章丘市垛庄镇上射垛村山体滑坡地质灾害治理施工方案》。

（三）完成工程及工程量

本工程施工主要分为施工准备、修坡卸载、锚喷支护、截水沟施工及、挡墙施工等工序。由于场地条件较差，施工准备用时较长，2007年8月13日机械设备、人员进驻现场， 2007年11月10日工程竣工，施工期间由于连续阴雨导天气导致工程停工10天。

- 本工程主要完成工程量见工程量完成情况一览表。

##### 问：滑坡的治理方案设计

- 答：滑坡是山区工程主要病害之一，在岩质或土质山坡上开挖，有可能因自然平衡条件被破坏或者因边坡过陡，使坡体沿某一滑动面产生滑坡。 1、滑坡成因分析 由滑坡形成的时间、位置、规模情况分析，主要有以下几个方面原因产生： 1.1 滑坡出现于雨季，主要是滑坡土层多为粉质粘土，干燥后坚硬、潮湿时可塑，孔隙大，透水性好，进入雨季，地表水增多且不易排除，土体容重加大，强度降低，下滑力增大，从而导致滑坡。 1.2 由于施工削坡破坏了坡体平衡状态，从而导致滑坡。 1.3 地下水极为丰富，且有地下泉水出露，对坡体平衡造成破坏，从而导致滑坡。 2、滑坡的治理措施 根据滑坡成因，场地施工条件、安全可靠和经济合理等原则，可以采用减载，支护，排水的综合治理措施，具体措施如下： 2.1 放缓边坡、分台阶减载 放缓边坡，并且将坡体分台阶减载，逐步清除下部滑坡土体。 2.2 采用抗滑挡土墙支挡 在滑坡下部修建抗滑挡土墙支挡，从而稳定滑坡。 2.3 地表水与地下水综合治理 水是诱发滑坡的主要原因之一，因此要对地表水与地下水综合治理。 1）地表排水 堑顶设梯形山坡截水沟。 2）地下排水 路基工作区换填1m深透水性良好的天然砂砾作为填筑材料，并在两侧坡脚底埋设塑料透水管，做好纵向排水。 2.4 采用锚杠或预应力锚索等，用没有滑坡的山体上来稳定滑坡体。 3、滑坡的治理方案设计思路结语 3.1 影响边坡滑动的原因有许多，因此治理一个滑坡不能靠单一的处理方法。一般要经过放缓边坡、分台阶卸载、抗滑挡土墙支挡、综合排水等治理后，才能做到滑坡的治理成功。 3.2 滑坡多发生于雨后，直接验证了雨水渗入土体，可使土体容重增加，下滑力增大的规律，同时也说明水是诱发边坡不稳定的重要原因，因此做好排水工作应是防止滑坡产生的主要措施之一。

本文来源: https://www.awenxian.cn/article/800982ae9a035ce43cb41b39.html