# 提升供热水平的调研报告

##### 问：供暖系统常见问题

答：1,无论多大户型轮肆都是25管径一管到底。每层或每个分水器前加泵，实际闭式系统只增加扬程对增加流量没多大作用，还是热效果不理想。

2,混做系统基本也没设计流量的，混水中心调节也没根据厂家指导，有可能地暖或暖气片某一边效果不好。

3,壁挂炉安装位置因为业主美观度要求烟道过长或出墙位置排烟不畅，也许初开年没问题，随着年数增加积灰后吸烟，排烟不畅报故障。

4,系统不装磁性过滤器或保护剂等，这嫌碰些不仅是冷凝炉的标配，对于普通炉系统也应该装，对系统不易产生杂志是运行顺畅产生故障小的保证。因为内部部件易阻塞产生高温保护很多都是这个原因。轻则清理后有用，重则损坏部件。

5,散热片系统因为业主要求美观芹桐谈度问题减少配置温度不理想。因为散热片系统较地暖系统热梯度更应该配置高一些。特别是有大飘窗和移门不保温的情况。

6,少数夫妻店或小公司无项目管理，装修方在打破管子后不通知地暖公司，等调试发现漏水敲砖代价大。

- 7,铺地板的家庭不用担心地暖的效果问题。虽然地板导热不如地地砖，但还是符合设计温度达到20度左右的。所以不必因为此原因而舍弃或选择散热片。另外担心的环保问题，如果温度高有甲醛释放就算开空调过太阳直射都会有，尽量选择品牌质量好的地板或专用纯实木无胶地板即可。

答：南方做供暖的季节性不是想像的夏天生意不好而冬天生意好。而且随着交房装修多，一般过年以后3-6月和9-12月好一些，寒暑假因为太冷或太热不利于施工，反正我们这城磨陪携市是这样，大城市可能交房多会好些。所以现在年前工程收尾忙，但公司业务部今年市场不忙了。供暖系统常见问题有：

1,无论多大户型都是25管径一管到底。每层或每个分水器前加泵，实际闭式系统只增加扬程对增加流量没多大作用，还是热效果不理想。

2,混做系统基本也没设计流量的，混水中心调节也没根据厂家指导，有可能地暖或暖气片某一边效果不好。

3,壁挂炉安装位置因为业主美观度要求烟道过长或出墙位置排烟不畅，也许初开年没问题，随着年数增加积灰后吸烟，排烟不畅报故障。

4,系统不装磁性过滤器或保护剂等，这些不仅是冷凝炉的标配，对于普通炉系统也应该装，对系统不易产生杂志是运行顺畅产生故障小的保证。因为内部部件易阻塞产生高温保护很多都是这个原因。轻则清理后有用，重则损坏部件。

5,散热片系统因为业主要求美观度问题减少配置温度不理想。因为散热片系统较地暖系统热梯度更应该配置高一些。特别是有大飘窗和移门不保温的情况。

6,少数夫妻店或小公司无项目管理，装修方在打破管子后不通知地暖公司，等调试发现漏水敲砖代价大。

- 7,铺地板的家庭不用担心地暖的效果问乱春题。虽然地板导热不如地地砖，但还是符合设计温度达到20度左右的。所以不必因为此原因而舍弃或选择散热片。另外担心的环保问题，如果温度高有甲醛释放就算开空调过太阳直射都会有，尽量选择品牌质量好的地板或专用纯实木无胶地板即可。（一般性纯实木因为含水率高，打钉和导热不瞎伏好不可用于地暖）。

- 答：供暖就是用人工方法向室内供给热量，使室内保持一定腔搏的温度，以创造适宜的生活条件或工作条件的技术。供暖系统包括热源，即热媒制备、热循环系统，即管网或热媒输送以及及散热设备，即热媒利用三个主要部分。供暖系统的基本工作原理时候低温热媒在热源中被加热，吸收热量后，谈雀变为高温热媒，经输送管道送往室内，通过散热设备放出热量，使室内的温度升高，散热后温度降低，变成低温热媒，再通过回收管道返回热源，进行循环使用。如此不断循环，从而不断将热量从热源送到室内，以补充含圆早室内的热量损耗，使室内保持一定的温度。室内供暖系统主要是指室内的供回水管道、管路上的排气阀、伸缩器阀件、散热设备及室内地沟等。供暖系统有很多种不同的分类方法，按照热媒的不同可以分为热水供暖系统、蒸汽供暖系统、热风采暖系统，按照热源的不同又分为热电厂供暖、区域锅炉房供暖、集中供暖三大类等。

答：1.气堵

暖气片呈现前几片热，后几片不热的现象，可能是暖气设备“气堵”形成的。

解决办法：“气堵”是供暖初期常指搜雹见故障，由于供暖系统在进回水的循环过程中容易携带大量气体，而气体往往会发生聚集的情况，此时只要拧开暖气排气阀门进行放气，以促进热水循环，直到有唯帆稳定的水流出来就可以了，暖气自然就会热起来。如果用户不懂可以及时和供热公司取得联系，供热公司将安排工作人员到用户家进行排气处漏游理。

2

过滤器或暖气管道阻塞，暖气年久失修，内壁结垢，水流不畅。

解决办法：请专业修理人员进行冲刷。

3

散热器爆裂漏水。

解决办法：立即用厚毛巾、抹布等物品将其堵上，削减水流量。分户控制体系的用户，应封闭暖气片的进出水阀门或入户管道；串联式体系的用户，应联络物业封闭入楼管道上的阀门。在采纳应急办法后，请第一时间拨打供热公司报修热线，请专业人员进行修理。

4

室内采暖设备漏水。

解决办法：如水流不大，可用毛巾或抹布将管道缠住，留出一段把水引到盆或桶里，然后请供热公司专业人员进行修理。如漏水严重，需封闭入户（分户控制）或立管（串联体系）阀门，向专业人员求助。

5

暖气片的放气针被拧断或碰断，形成漏水。

解决办法：可马上找一根筷子或细木条，削尖一头，插入断口处，先止住漏水，再请供热公司修理人员进行修理。

6

暖气突然不热。

- 解决办法：如果家里的暖气设施频繁出现前一刻还热得烫手，不一会儿就变得温温的甚至没有温度，并且经常听到暖气管道传出嗡嗡声，就可能是邻居在使用循环泵。如遇这种情况，自行协调无果后，用户应及时向供热公司反映情况

##### 问：供热方面的宣传资料

- 答：不知道具体需要哪个方面的，我们有很多，可以查找

##### 问：如何提升地暖的供热效果

答：1、地面选择瓷砖：地暖的地面最好选择瓷砖，能够提高地暖的效率。因为瓷砖导热性能很好，能够使热能很快地传到屋内，使在室内人体感觉很温暖。

2、室内的密封性：为了使地暖发挥更大的能效性，提高地暖的效率明并，一定要保证室内的密封性要好，避免冷空气进入降低地暖的效率。

3、地暖产品质量：地暖产品的质量好坏对地暖效缓早率的发挥起着决定性作用，因优质的地激哪迹暖产品可以提高地暖效率。

- 4、地暖施工：地暖在铺装时一定要监督铺装工人施工，保证地暖安装的质量，提高地暖的效率。

本文来源: https://www.awenxian.cn/article/82bfa1b226f0f98290bdc424.html