# 无电弧切换的有载分接开关

### 一、无弧切换的有载调压变压器（论文文献综述）

王昱皓[1]（2021）在《变压器有载分接开关电气与机械特性的状态评估技术研究》文中提出随着我国电力事业的不断发展,对电力设备的状态评估技术的研究愈发重要。有载分接开关作为有载调压变压器中的关键部件之一,是一种在不中断输出的情况下改变变压器匝数比的机械装置。保证有载分接开关的机械工艺制造水平以及运维检修水平是其正常运行的关键,它也将影响有载调压变压器以及整个电网的安全稳定。有载分接开关的故障是造成变压器各种事故的一种主要原因,而在有载分接开关的故障类型中,机械故障占据了绝大多数。有载分接开关的机械故障会影响其切换动作过程,导致切换过程中过渡电路的开关参数发生改变,其电气特性因而发生相应变化;另一方面,振动信号中包含着丰富的机械状态信息,机械故障的发生会使切换动作时的振动信号发生明显变化。对有载分接开关机械状态的评估关系到整个设备及电网的安全稳定运行,对此,本文从切换过程中的电气特性及机械特性两方面出发,对有载分接开关的综合状态评估技术进行研究。本文所开展的主要研究工作如下:（1）真空有载分接开关切换过程电气性能研究。为揭示变压器有载分接开关切换过程的电气特性,选取常用的真空式单电阻双隔离转换触点过渡结构的有载分接开关,对其过渡原理进行了研究。搭建相应的有载分接开关电磁暂态仿真模型,研究正常工况下的有载分接开关电流、电压等电磁暂态特性,重点研究该结构过渡电路触头间的恢复电压及环路电流以验证有载分接开关可以顺利完成档位切换的必要条件。同时仿真研究不同过渡电阻阻值及多种异常状态对真空开关切换过程电磁暂态特性的影响,为有载分接开关的设计选型及状态评估提供参考。（2）有载分接开关操动过程机械振动信号特征提取算法研究。当有载分接开关发生异常状况时,其操动过程中的机械振动信号也会发生变化,其中蕴含着故障后的特征信息。为了准确的提取和反映故障特征,本文寻求更加有效且适用于有载分接开关工程领域的特征提取算法。将基于自适应噪声的完备经验模态分解算法引入有载分接开关机械振动信号的处理中;提出能量比值、K-L散度及自相关函数相结合的分量优选准则,以有效选取分解得到的一系列有限带宽本征模态函数;最终提取相应的样本熵、均方根值特征参数。（3）有载分接开关机械状态综合评估技术研究。在有载分接开关电磁暂态特性及振动特征提取算法研究基础之上,采用了概率神经网络,通过麻雀搜索算法对概率神经网络的平滑因子进行优化。利用Bagging集成算法,通过异构分类器的方式,将优化后的概率神经网络与其他弱分类模型进行集成。将切换过程的电流电压等电气特征参数与机械振动信号的特征参数输入至改进的集成概率神经网络中进行状态评估,最终结果表明本文提出的模型提高了分类准确度,可在状态评估领域中进一步应用。

方健,方敏,欧国东,李盛楠,蒋健[2]（2019）在《混合式配电变压器有载调压开关的结构与参数设计》文中研究指明基于绝缘栅双极型晶体管（IGBT）的开关特性,通过在机械式有载调压开关中增加由IGBT和电力二极管构成的辅助切换电路,提出了一种混合式配电变压器有载调压开关结构及其参数的设计方法,所提结构在抽头切换时引入电力电子开关,利用电力电子开关的开关性能实现配变抽头的有载无弧调整。最后,在MATLAB/Simulink中搭建了混合式配电变压器有载调压开关的仿真模型,验证了所提混合式有载调压开关结构和参数设计方法的可行性。

宋开胜,王华芳,马宏忠,许洪华,刘宝稳,吴书煜,顾苏雯,杨庆福[3]（2019）在《10 kV配电变压器自动调压的研究以及试验分析》文中提出针对配电变压器机械式有载调压装置复杂、调压不方便等问题,提出一种基于电力电子开关的5档自动调压技术方案。采用启动保护电路,避免电力电子开关承受合闸电压和励磁涌流冲击,保证电力电子开关退出时变压器的正常运行;考虑变压器高压侧绕组不同接线方式,分析开关器件两端承受的电压以及分接头对地电压的分布情况,为电力电子开关器件的参数选择提供参考。结果表明高压侧为星形接线的中性点调压方式更加有利于电力电子器件的工作,高压侧为三角形接线的中部调压方式对于电力电子器件的工作电压以及隔离电压均有较高的要求。在完成电路设计与器件选型的基础上,研制了基于电力电子开关的自动有载调压变压器,并安装于现场试运行。理论研究、仿真分析、样机试验以及上网试运行均表明所提方案具有可行性与可靠性。

王金丽,马钊,潘旭,王利[4]（2018）在《配电变压器有载调压技术》文中研究说明配电变压器有载调压是实现配电网电压控制的手段之一,有载调压开关是配电变压器实现调压的关键部件,其技术性能的优劣直接影响有载调压配电变压器的安全可靠运行。介绍了配电变压器有载调压开关技术的实现方法,将其分为机械式、电力电子式、复合式三大类,分析了不同有载调压方式的技术实现原理与优缺点,明确了配电变压器有载调压技术的发展方向,以及需要深入研究与关注的重点。

关少平[5]（2015）在《基于新型有载分接开关的自动调压技术研究》文中指出有载调压变压器在不切断负荷的情况下进行调压,可以稳定负荷中心的电压,提高电能质量和设备生产效率；通过控制和调整网络之间的电力潮流,降低网络传输中的电能损耗,对于电力系统的安全经济优质运行具有非常重要的意义。有载分接开关作为有载调压变压器的重要部件,其性能的提高将有利于有载调压变压器在电力系统运行中更好的发挥作用。机械型有载分接开关在电力系统中得到了广泛应用,但其在调压过程中易产生电弧,影响其使用寿命,采用机械开关动作缓慢体积较大,调压响应慢,故障率高。辅助型有载分接开关可以基本解决机械触头的燃弧问题,但在调压响应速度以及调压控制上并没有较大的提高,机械开关的故障率也没有降低,因而它的使用受到了限制。电力电子开关型有载分接开关虽然可以提高调压响应速度和降低故障率,但这种分接开关使用的电力电子开关器件较多,成本高,长期运行时的发热以及保护问题还需解决。本文研究了一种新型有载分接开关,既可以有效解决燃弧问题,又可以提高调压响应速度。新型有载分接开关采用磁保持继电器作为控制开关,从而消除复杂的机械传动机构以缩短调压动作时间,减少调压装置的故障率,降低装置成本；磁保持继电器可以增强调压过程的可控性,易于实现有载调压的自动控制。采用反并联晶闸管作为辅助开关,通过设计合理的辅助电路,减少在分接头切换过程中产生的电弧,采用过电压触发使得辅助开关的控制更加灵活有效,简单可靠；辅助回路与主开关采用并联结构,只在切换过程中导通,从而避免了长期运行时的损耗问题。在新型有载分接开关的基础上研究了其自动调压技术,以单片机作为控制芯片,设计负载电压采集电路,磁保持继电器控制电路以及相关电源电路,制定合理的调压策略。根据相关电路设计以及既定调压策略,编写相应计算和控制程序,实现对磁保持继电器的通断控制,进行变压器分接头的自动调整,使得有载调压变压器可以自动调压。最后通过Proteus仿真软件,搭建系统模型,验证本方案电路设计以及程序编写的正确性。分析在有在调乐过程中分接头切换时的暂态过程,观察在不同时刻切换时,负载电压电流的变化情况,研究在切换过程中不同性质的负载对电压电流暂态过程的影响,针对在仿真过程中出现的问题,提出解决措施,对方案进行优化改进。

史玲玲[6]（2015）在《一种新型有载分接开关的方案和仿真研究》文中研究表明有载调压变压器是电力系统中重要的输配电装置,旨在不中断负载电流的情况下,通过有载分接开关（On-load Tap Changer, OLTC）进行绕组分接变换,改变了绕组匝数,即电压变比,进而完成电压调节。由于现代电力系统对安全、经济运行的要求越来越高,传统机械式OLTC在分接变换时易产生电弧、调压速度慢及故障率高等固有缺点大大限制了其发展；而基于电力电子技术的OLTC在无弧化切换和响应、调整速度等方面有很大优势,因此受到了国内外的广泛关注。本文就一种新型的机械改进式OLTC进行研究分析,验证了开关方案的可行性。首先,介绍了OLTC的作用以及国内外发展现状,分析了它的结构组成和工作原理；总结了传统机械式OLTC（电阻式和电抗式）和新型OLTC（混合式、辅助线圈式和全电子式）的方案,分析了不同开关方案的工作方式和特点；对基于不同原理的开关方案的特性及优缺点进行了比较和总结。其次,给出一种新型混合式OLTC方案,详细介绍了它的拓扑结构、工作原理和优势。用MATLAB/SIMULINK仿真软件搭建了110kV/35kV的单相有载调压变压器模型,给出相关参数设置；对模型进行升压一次和降压一次的仿真,重点观察切换期间各处电压、电流的暂态变化过程,将仿真结果与理论分析做出比较,初步对方案的工作原理和调压过程进行了可行性验证。然后,对搭建模型进行深入的仿真研究,重点观察有载调压变压器在切换时一次侧的暂态特性,揭示方案的特性和规律,进一步验证方案的可行性。从负载性质、负载大小、功率因数方面观察对分接变换的影响,得出开关能正常切换的负载的运行范围；研究当采用限流电阻和限流电抗时,开关切换过程的规律,对限流元件的形式和参考值给出建议,并从理论上进行了分析,所得结论可供实际应用作参考。最后,介绍了切换支路中易受损坏的晶闸管开关支路的参数设计依据,包括晶闸管器件额定电压、额定电流的选择和RC缓冲支路的设计,给出几种其他的晶闸管过电压保护方案。

梁贵书,晏阔,高飞,李金忠,汪可,丁本平[7]（2014）在《变压器混合式有载分接开关熄弧方法的仿真及试验研究》文中提出变压器传统有载分接开关切换过程中的电弧会显着降低触头寿命和加速变压器油劣化。为了解决该问题,提出了一种新的混合式有载分接开关方法,并试制了实验室的模型样机。这种方法采用伸缩动触头保证切换时序,以机械组件的运动实现晶闸管模块的无源触发,以晶闸管辅助机械开关实现切换过程中的熄弧。搭建了熄弧电路的仿真模型进行仿真,并建立了标准的低压切换试验回路进行试验。仿真结果表明:晶闸管门极触发回路简单可靠,能有效抑制电弧电压的建立,从而消除电弧。试验结果表明:晶闸管在一个切换过程中会被触发4次,其中2次电流自然过零关断,2次被机械开关旁路后关断。仿真与试验结果相互验证,充分说明了提出的混合式有载分接开关无弧切换方法的可行性。

肖遥,陈球武,慕娇娇,陈凯,张进龙[8]（2014）在《变压器无弧有载调压的研究》文中研究说明传统的有载调压开关在切换时产生的电弧可能引发不良后果,采用反并联晶闸管作为分接开关,利用晶闸管过零点自然关断的特性,提出一种无弧切换的变压器调压模型。并且运用二进制编码调解法,对调压绕组进行编码以便于调压控制。

肖遥[9]（2014）在《电力变压器无弧有载调压技术的研究》文中研究说明电压是电能质量的重要指标之一,在电力系统运行中电压偏移会对用电设备造成损失。在电力系统中有载调压的方法普遍采用的是利用有载调压分接开关进行有载调压。这种方法的装置成本低、制造工艺简单,但是随着电力系统电网规模扩大、网络结构越来越复杂,这种利用机械开关有载调压所存在的问题使其无法达到电力系统进步的要求。在变压器的有载分接开关切换时会产生电弧,容易导致机械触头烧损,而且机械开关由于存在机械传动部分,会导致动作慢,响应时间长,故障率高,维护量大,并且在调压的过程中可能会出现过渡过程,这些都会对对电网的安全运行带来不利的影响,这些问题是从本质上无法解决的。为了解决传统机械开关式有载调压方法存在的问题,论文提出了一种用反并联晶闸管开关替代机械开关的无触点无弧化有载调压的方法。该方案可从本质上抑制电弧的产生,机械传动部分的取消使调压装置可以快速响应,达到快速无弧切换的效果。文中通过对调压绕组进行编码,建立起调压绕组与调压状态的关系,利用较少的调压绕组通过晶闸管开关控制组合出较多的调压状态,进而减少了变压器的抽头。文中还分析了调压过程中所出现的过渡过程,并提出一种动态控制的有载调压技术。论文最后采用MATLAB数字仿真实验验证了该方案的正确性,数字仿真表明该方案较好的解决了有载调压变压器绕组切换过程中产生的电弧问题,通过晶闸管开关的组合控制达到分级无触点的目的,基本实现有载调压变压器的无弧化工作。

胡群荣[10]（2013）在《大功率电力电子开关用于配电变压器无弧有载调压方案》文中研究说明文章基于对大功率电力电子开关用于配电变压器相关理论的分析与探讨,提出了两种不同的,可基于无弧有载调压实现无弧切换的工作方案,并就两种方案下的动作切换模式以及工作原理展开了详细分析与探讨,文章最后对两种方案下的性能进行了对比,指出B方案,也就是在引入固态继电器组装置下,无弧有载调压方案的显着优势,望引起重视。

### 二、无弧切换的有载调压变压器（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、无弧切换的有载调压变压器（论文提纲范文）

#### （1）变压器有载分接开关电气与机械特性的状态评估技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题的研究背景及意义

1.2 课题研究现状

1.2.1 真空有载分接开关研究现状

1.2.2 有载分接开关切换过程电气特性研究现状

1.2.3 有载分接开关机械振动信号分析方法研究现状

1.2.4 有载分接开关状态评估技术研究现状

1.3 本文研究内容

第二章 有载分接开关切换过程电气特性研究

2.1 有载分接开关结构和功能

2.2 有载分接开关切换过程原理分析

2.2.1 有载分接开关过渡电路

2.2.2 有载分接开关过渡电路切换动作原理

2.3 有载分接开关切换过程电磁暂态仿真

2.3.1 真空式有载分接开关电磁暂态仿真模型

2.3.2 有载分接开关切换过程仿真分析

2.3.3 过渡电阻对切换过程的影响

2.3.4 有载分接开关机械故障电磁暂态仿真分析

2.4 本章小结

第三章 有载分接开关机械振动信号特征提取算法研究

3.1 基于自适应噪声的完备经验模态分解基本原理

3.2 IMF分量优选准则

3.2.1 虚假分量筛选

3.2.2 噪声分量筛选

3.3 特征参数选取

3.3.1 样本熵

3.3.2 均方根值

3.4 实例分析

3.4.1 CEEMDAN分解过程

3.4.2 IMF分量优选

3.4.3 特征参数计算

3.5 本章小结

第四章 基于改进集成概率神经网络的有载分接开关状态评估技术研究

4.1 概率神经网络基本原理

4.2 麻雀搜索算法优化概率神经网络

4.2.1 麻雀搜索算法原理

4.2.2 麻雀搜索优化概率神经网络模型

4.3 改进的集成概率神经网络

4.3.1 Bagging集成算法原理

4.3.2 改进的集成PNN

4.4 有载分接开关状态评估模型

4.5 实例分析

4.6 本章小结

第五章 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表学术论文

学位论文评阅及答辩情况表

#### （2）混合式配电变压器有载调压开关的结构与参数设计（论文提纲范文）

0 引言

1 混合式配电变压器有载调压开关的结构设计

2 混合式配电变压器有载调压开关的参数设计

2.1 电力电子开关与限流电阻

2.2 阻容吸收电路

2.3 永磁开关、永磁真空开关与可移动触头

3 仿真分析

3.1 调压效果及经济性分析

4 结语

#### （3）10 kV配电变压器自动调压的研究以及试验分析（论文提纲范文）

0 引言

1 电力电子自动调压系统原理

1.1 调压系统接线及控制策略

1.2 自动调压系统组成

1.3 启动保护支路控制原理

2 高压绕组连接方式影响机理研究

2.1 星形连接

2.2 三角形连接

3 调压系统的仿真实验

4 现场试验研究

5 结论

#### （5）基于新型有载分接开关的自动调压技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究的背景和意义

1.2 研究现状

1.2.1 机械型有载分接开关

1.2.2 辅助型有载分接开关

1.2.3 电力电子开关型有载分接开关

1.3 问题的提出

1.4 本文所做的主要工作

第2章 新型有载分接开关技术研究

2.1 现有辅助型有载分接开关分析

2.2 新型有载分接开关

2.2.1 新型有载调压变压器方案介绍

2.2.2 开关设计与选型

2.2.3 辅助回路设计

2.3 小结

第3章 自动调压技术研究

3.1 自动控制方案

3.2 控制装置硬件部分

3.2.1 单片机系统

3.2.2 电源电路设计

3.2.3 电压采样电路设计

3.2.4 磁保持继电器控制电路设计

3.3 控制装置软件实现

3.3.1 调压策略制定

3.3.2 主程序设计

3.3.3 负载电压采集显示程序

3.3.4 分接头切换程序

3.4 小结

第4章 自动调压技术仿真分析

4.1 仿真模型搭建

4.1.1 Proteus软件介绍

4.1.2 模型搭建

4.2 仿真结果分析

4.2.1 采样电路仿真

4.2.2 额定运行以及有载调压仿真

4.2.3 不同切换时刻暂态过程仿真

4.2.4 不同性质的负载暂态过程仿真

4.2.5 分接头电流仿真

4.2.6 主开关与辅助回路电流仿真

4.3 仿真问题对策

4.4 小结

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

#### （6）一种新型有载分接开关的方案和仿真研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题的研究背景和意义

1.1.1 电力系统电压调整的原理

1.1.2 变压器有载调压和其他调压方法的比较

1.1.3 变压器有载调压在电力系统中的作用

1.2 变压器有载分接开关的研究现状

1.2.1 变压器OLTC在国外的发展

1.2.2 变压器OLTC在国内的发展

1.3 本文的主要工作

第二章 变压器有载分接开关的理论研究

2.1 有载分接开关的结构和工作原理

2.2 传统机械触点式OLTC

2.2.1 电阻式有载分接开关

2.2.2 电抗式有载分接开关

2.2.3 电阻式和电抗式OLTC的比较

2.3 基于电力电子技术的新型有载分接开关

2.3.1 机械改进型OLTC

2.3.2 辅助线圈型OLTC

2.3.3 无触点式有载分接开关

2.4 不同型式的OLTC的特性比较

2.5 本章小结

第三章 一种新型晶闸管辅助式开关的理论分析和初步仿真

3.1 新型OLTC方案的概述

3.1.1 新型OLTC的结构和工作原理

3.1.2 新型OLTC的优势

3.2 单相有载调压变压器仿真系统模型及参数设置

3.3 仿真模型的初步仿真分析

3.3.1 升压一次

3.3.2 降压一次

3.4 本章小结

第四章 新型机械改进式OLTC的仿真研究

4.1 负载对模型切换过程的影响

4.1.1 阻性负载

4.1.2 感性负载

4.1.3 容性负载

4.2 不同形式的限流元件对切换过程的影响

4.2.1 限流电阻及参考值建议

4.2.2 限流电抗及参考值建议

4.3 晶闸管支路的参数设计和保护电路

4.3.1 晶闸管的选择

4.3.2 RC阻容吸收电路的参数选择

4.3.3 晶闸管保护电路的其他方案

4.4 本章小结

第五章 总结和展望

5.1 全文总结

5.2 课题展望

参考文献

致谢

附件

#### （8）变压器无弧有载调压的研究（论文提纲范文）

1 引言

2 二进制编码调节法

2.1 有载调压主电路结构

2.2 调压状态

3 变压器有载调压系统调压的控制策略

4 仿真实验

5 结论

#### （9）电力变压器无弧有载调压技术的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

目录

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 有载调压变压器的发展和现状

1.3 本文主要研究内容

第二章 现有有载调压技术

2.1 有载调压变压器的调压原理

2.2 传统机械式有载调压技术

2.3 电力电子开关辅助机械开关有载调压技术

2.4 无触点有载调压技术

2.4.1 连续无触点有载调压技术

2.4.2 分级无触点有载调压技术

2.5 本章小结

第三章 变压器二次侧调压技术的改进

3.1 调压绕组和调压状态的编码

3.2 变压器二次侧单向调压模型的改进

3.2.1 单向调压绕组的调压状态

3.2.2 变压器二次侧单向调压的数学模型

3.2.3 变压器单向调压模型开关控制逻辑

3.3 变压器二次侧双向调压模型的改进

3.3.1 双向调压绕组的组合状态

3.3.2 变压器二次侧双向调压的数学模型

3.3.3 变压器双向调压模型的开关控制逻辑

3.4 本章小结

第四章 变压器有载调压过渡过程分析及其控制策略

4.1 变压器单相过渡过程分析

4.2 变压器二次侧有载调压动态控制方法

4.3 本章小结

第五章 变压器改进型二次侧调压模型的数字仿真实验

5.1 数字仿真建模

5.2 仿真内容与方法及结果分析

5.2.1 变压器单向调压仿真

5.2.2 变压器双向调压仿真

5.2.3 晶闸管工作状态仿真

5.2.4 调压绕组环流仿真

5.2.5 动态有载调压系统仿真

5.2.6 有载调压装置故障仿真

5.3 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 论文结论

6.2 展望

参考文献

致谢

在校期间发表的学术论文

#### （10）大功率电力电子开关用于配电变压器无弧有载调压方案（论文提纲范文）

1. 研究现状

2. 基于无弧有载调压方案分析

3. 结束语

### 四、无弧切换的有载调压变压器（论文参考文献）

- [1]变压器有载分接开关电气与机械特性的状态评估技术研究[D]. 王昱皓. 山东大学, 2021(12)

- [2]混合式配电变压器有载调压开关的结构与参数设计[J]. 方健,方敏,欧国东,李盛楠,蒋健. 南方电网技术, 2019(11)

- [3]10 kV配电变压器自动调压的研究以及试验分析[J]. 宋开胜,王华芳,马宏忠,许洪华,刘宝稳,吴书煜,顾苏雯,杨庆福. 电力自动化设备, 2019(04)

- [4]配电变压器有载调压技术[J]. 王金丽,马钊,潘旭,王利. 中国电力, 2018(05)

- [5]基于新型有载分接开关的自动调压技术研究[D]. 关少平. 山东大学, 2015(02)

- [6]一种新型有载分接开关的方案和仿真研究[D]. 史玲玲. 山东大学, 2015(02)

- [7]变压器混合式有载分接开关熄弧方法的仿真及试验研究[J]. 梁贵书,晏阔,高飞,李金忠,汪可,丁本平. 高电压技术, 2014(10)

- [8]变压器无弧有载调压的研究[J]. 肖遥,陈球武,慕娇娇,陈凯,张进龙. 电气开关, 2014(05)

- [9]电力变压器无弧有载调压技术的研究[D]. 肖遥. 广西大学, 2014(02)

- [10]大功率电力电子开关用于配电变压器无弧有载调压方案[J]. 胡群荣. 电子世界, 2013(24)

本文来源: https://www.awenxian.cn/article/c0017c0dab30e208e153538d.html