# 建筑物和设备运行的几项节能措施

### 一、建筑物及设备运行的几点节能措施（论文文献综述）

耿皓晨[1]（2021）在《基于LCA的城市住宅碳排放计算及减排对策研究》文中认为近年来,气候变化、极端气候事件频发、温室气体过量排放使全球气候系统变暖,这类环境问题已成为世界关注的焦点。根据联合国环境规划署统计,建筑行业消耗了全球大约30～40%的能源,并排放了几乎占全球30%的温室气体,给全球气候和环境带来了巨大挑战。习近平主席在“领导人气候峰会”的讲话中强调中国正在制定碳达峰行动计划。我国如何在2030年前实现碳达峰,占全国总碳排放量40%以上的建筑行业责任重大。控制建筑碳排放是减少全国碳排放总量的重要手段,而住宅建筑作为城市的重要组成,其建设量之大对建筑领域的节能减排影响巨大。基于此,本文研究城市住宅全生命周期碳排放构成特点,并提出相关的碳减排对策,对实现国家碳减排目标具有一定的意义。首先,借鉴全生命周期评价（LCA）原则与框架及学者的研究成果,将建筑整个生命周期划分为规划设计、建材准备、施工建造、运行维护及拆除处理五个阶段,提出建筑生命周期评价体系,并界定建筑全生命周期各阶段的主要碳排放来源。其次,结合国内外碳排放相关标准,分析并选择碳排放计算方法。基于LCA建立建筑全生命周期碳排放评价模型,以西安地区一栋高层钢筋混凝土结构住宅楼为案例建筑,计算该住宅楼的全生命周期及各阶段的碳排放量。再次,分析案例建筑全生命周期各阶段的碳排放量及构成特点,甄别出全生命周期各阶段碳排放的主要影响因素。研究结果发现,在整个生命周期中,建筑的运行维护、建材准备、施工建造、拆除处理四个阶段的碳排放占比分别为78.05%、20.59%、0.61%以及0.75%。其中,在运行维护阶段,采暖、空调制冷、照明引起的碳排放分别为59.59%、17.49%和14.31%,在拆除处理阶段,拆除机械、废弃物回收利用、废弃物运输引起的碳排放分别为1.61%、92.34%和6.05%。最后,根据对研究结果的敏感性分析,从全生命周期视角提出城市住宅的碳减排对策。

张琛[2]（2021）在《基于DeST模拟的太原市既有办公建筑节能改造技术研究》文中指出我国建筑产业产生的建筑能耗在社会总能耗的占比中尤为突出。实行各项节能政策后,既有公共建筑仍然具备很大的节能空间。而既有公共建筑中,办公建筑由于其能耗占比大、节能策略不足等问题,存在很大的节能潜力。太原市作为山西省的省会城市,在逐步推进城市化发展的进程中,除了不断开发城市空间以外,对城市现存的既有建筑进行改造也是其中重要一环。太原市许多九十年代、二十世纪初甚至更早建造的既有办公建筑存量很大,其办公条件和建筑能耗都存在无法忽视的问题。而山西省政府近年来不断推出各项建筑节能改造政策,在各项政策中明确提出了对于既有办公建筑的处理要严防大拆大建、要因地制宜进行合理的改造工作。因此本文以太原市既有办公建筑为研究对象,研究路线为通过对太原市典型性既有办公建筑能耗各类因素进行分析,从而提出以太原市为代表的寒冷地区适宜性节能改造技术。本文首先对论文的研究的目的与研究意义进行了阐述,目的在于分析如今的城市化大背景下既有办公建筑存在的能耗问题,并对其能耗因素进行分析以及提出相应的改造技术;研究意义在于为寒冷地区办公建筑节能改造相关研究进行补充和完善。这部分内容首先通过文献调查与实际走访等调研方式调研了太原市的既有办公建筑。调研内容主要包含分析调研对象的围护结构现状和暖通空调设备现状进而了解其能耗结构及节能空间所在,为下一步节能改造技术的研究打下基础。其次,在了解了太原市既有办公建筑现状问题之后,论文的第二部分内容是对影响既有办公建筑能耗的各因素进行分析,以期得出各因素对建筑的不同影响程度。在具体的研究方法上,采用DeST动态模拟软件建立典型性办公建筑基准模型,首先对围护结构的主要改造部位进行单因素分析,分析其具体传热系数对节能效果的影响程度并得出适宜的传热系数值。然后通过spss分析软件及回归分析法对提取的影响既有办公建筑能耗的十个因素进行全局分析,分析其对能耗的影响程度的大小。最后,在前文研究基础上总结和归纳太原市既有办公建筑节能改造目标及改造准则,进而提出当前建筑实践中各类节能改造技术和改造措施的具体运用,进一步提出针对太原市这一寒冷地区城市的适宜性节能改造技术策略。论文最后,通过实例研究,对太原市具体的项目案例进行节能改造技术方案设计,并利用DeST软件对改造前后的节能效果做出对比,同时对选出的具体改造方案中节能技术的应用及构造做法进行分析,进一步验证本文研究的可行性和科学性。本文希望通过上述研究,为山西省既有办公建筑的节能改造发展提供有效的数据支撑,帮助进行既有办公建筑节能改造的决策者、管理者以及相关设计人员对既有建筑的改造有更加系统的了解,同时希望山西省既有办公建筑的节能改造发展能更进一步。

刘科[3]（2021）在《夏热冬冷地区高大空间公共建筑低碳设计研究》文中指出碳排放是指以CO2为主的温室气体排放,大量碳排放加剧气候变化,造成温室效应,使全球气温上升,威胁人类生存和可持续发展,人类活动对化石能源的过度依赖是导致碳排放问题的主要诱因。目前全球主要通过碳排放量衡量各行业对气候变化的影响程度,建筑业是主要碳排放行业之一,建筑业的低碳发展是引领我国低碳道路的周期引擎。目前针对建筑低碳设计研究已有相关成果,但仍存在一定的局限性:对于建筑的低碳化发展不够重视,低碳设计理念认识模糊,多通过相关技术的堆叠,注重相关低碳措施的应用,忽视了建筑低碳化的指标性效果。如何在建筑设计阶段基于相关碳排放量化指标真正实现公共建筑的低碳化是本研究的重要内容。高大空间公共建筑是碳排放强度最高的公共建筑之一,具有巨大的低碳潜力。本文基于地域性特征,针对夏热冬冷地区高大空间公共建筑展开具体的低碳设计研究。首先梳理建筑低碳设计相关理论基础,通过对相关低碳评价体系的研究,总结落实建筑低碳设计的要素指标。其次落实建筑全生命周期碳排放量化与评测方法,开发相应的建筑低碳设计辅助工具。进而从设计策略和技术措施两方面具体展开建筑低碳设计研究。最后通过盐城城南新区教师培训中心项目的应用验证研究的可行性与低碳设计效果。本研究主要成果有:明确了建筑的低碳化特征与低碳设计理念,建筑的低碳设计应从全生命周期视角兼顾建筑各阶段,包含但不等同于节能设计;构建了以碳排放指标为效果导向的建筑低碳设计方法,初步建立了建筑低碳设计流程框架;建筑设计应着重考虑的低碳环节包括:建材的使用、能源的使用、植被的碳汇、建筑碳排放量的计算;完善了适用于设计阶段的建筑全生命周期碳排放量化与评测分析方法,开发夏热冬冷地区公共建筑碳排放量化与评测工具（CEQE-PB HSCW）;针对夏热冬冷地区高大空间公共建筑,提供了包含设计策略与技术措施的低碳设计指导;通过在盐城城南新区教师培训中心项目中采用可再生能源、被动式空间调节、主动式节约技术、绿植碳汇系统、绿色低碳建材和低碳施工等方面的具体设计措施17项,最终求得项目全生命周期碳排放量情况,项目符合碳排放量比2005年基准值降低45%的低碳目标,年碳排放量比2005年基准值降低了61%。在进一步优化设计中,得出低碳化使用建材带来的减排贡献率可达67%。针对建筑全生命周期的低碳设计优化,不仅需要通过运行阶段的节能与绿植固碳,同时要强调低碳化地使用建材。论文正文17.2万余字,图片202张,表格85幅。

陈纵[4]（2020）在《“两观三性”视角下的当代大学校园空间更新、改造设计策略研究》文中进行了进一步梳理大学校园是大学生学习、科研、生活、交流的主要场所,它集中体现校园文化、社会发展的前沿特征,对社会发展、文化进步、科技创新有着重要的作用。经历了中国从封建社会向半殖民地半封建社会的转型,经历了建国后苏联模式的探索和文革时期的发展停滞,再到改革开放后的自由发展以及进入21世纪后的新校区建设井喷,中国的大学校园建设,走出了一条具有中国特色的发展道路。尤其是近20年,当代中国大学以有目共睹的速度高速发展,极大地扩大了我国高等教育的培养容纳能力。但是近年来,遍地开花的大学城模式,高度扩张的大学校园,也产生了诸多新的问题,日益紧张的城市用地,逐渐压缩的城市空间,抑制着校园空间的对外膨胀,对校园建设既有模式提出了新的要求。随着建设高潮的逐渐冷静,大学校园的发展进入了以更新为主的新阶段。20世纪90年代以来,华南理工建筑设计研究院在何镜堂院士的领导下,实践了一大批国内优秀的大学校园设计,随着实践的深入,何镜堂院士也逐渐形成并发展了名为“两观三性”的建筑与规划设计理论,创造性的把“文化性”、“地域性”、“时代性”理论统一在“整体观”和“可持续发展观”的理论框架之中。本论文针对我国当代大学校园的新阶段,以“两观三性”理论为视角,立足当代,形成一套适合我国国情的大学校园规划与建筑更新、改造设计策略体系,旨在为我国大学校园的更新、发展提供有益的指导。论文的主要内容分为四个部分。第一部分提出问题,由第一章绪论和第二章组成,先介绍了论文的背景、对象、目的和意义,然后通过分析我国当代大学校园发展的现状,比较国内外优秀校园更新发展案例,发现我国大学校园发展的主要矛盾,理论结合实践,提出当代我国大学校园更新、改造设计的现实目标与原则。第二部分引入理论,由第三章构成。通过对“两观三性”理论及其实践的解读,分析并阐述其理论基础和实践支撑。并基于“两观三性”建筑与规划理论构建校区规划激活、空间更新唤醒、建筑改造更新三个层次设计目标与策略框架体系。第三部分分析问题与理论运用,以“两观三性”规划与建筑理论为基础,结合国内外大学规划与建筑更新实践案例,从两个不同层面逐层分析探索适合当代中国大学校园的更新、改造设计策略:第4章分为三个部分,分析当代大学校园规划层级的更新、改造设计策略。其中第一部分以城市区域为背景分析当代大学校园与城市联动,面向“校园—城市”整体发展构建校园规划更新、改造设计策略,通过既有校园空间规划的工作与城市整体协调,统筹规划、更新升级,促进校园与城市环境整体融合、动态提升;第二部分,面向大学的可持续发展,建立可持续发展的校园规划更新、改造工作机制,并为了校园的可持续生长,搭建不断优化演进的校园交通系统,以及满足校园可持续发展的绿色低碳环境系统。第三部分以校园组团级别空间为切入点,通过公共空间的改造与景观空间的更新,唤醒校园空间特色和的生态内核,搭建当代大学校园更新改造设计策略中向上承接校园服务城市的职能、向下指导建筑单体更新的策略桥梁,形成设计策略从规划层级到建筑层级的转换过渡。第5章以“两观三性”为视角,以“整体观”为基石,构建校园建筑层级的更新改造的基础——校园建筑历史价值和功能价值的整体统一。以“可持续发展观”为视角,构建校园既有建筑更新、改造的可持续改造程序。深入研究、综合运用大学校园内建筑单体的更新、改造设计策略,以“地域性、文化性、时代性”为切入点,通过传承建筑历史价值、功能空间转换、建筑性能提升,创造体现校园地域文脉、满足当代教学科研需求的校园建筑空间。从而实现校园建筑层面“地域性、文化性、时代性”和“整体观、可持续发展观”的和谐统一。第四部分为第6章,策略实践,展望未来更新发展趋势。结合笔者所在工作室相关大学校园规划与建筑更新改造设计实践,综合验证前部分提出的分级设计策略,进一步说明“两观三性”视角下的校园更新改造设计策略在实际工程中的运用与探索。最后为结论部分,总结了本文以“两观三性”建筑思想理论为视角,并以此为框架发展出的更新、改造设计策略的创新点,以及待完善之处。通过校园规划—建筑的逐级更新,整合不同层级的空间建构,建立适应当代大学教育和科研发展趋势的校园空间更新设计策略,为解决现有校园的现实问题提供参考依据,也为未来校园可持续发展提供理论和实践指导。

黄雅婧[5]（2020）在《结合能源管理的南宁市图书馆节能优化设计研究》文中研究指明现代图书馆馆舍绝大多数采用中央空调系统及大面积透光玻璃幕墙来维持室内舒适度和自然采光,这就导致了图书馆空调运行能耗增大,节能潜力巨大。特别是在夏季漫长炎热的南方地区开展图书馆节能研究具有非常重要的现实意义。本研究以地处夏热冬暖地区南宁市的既有公共图书馆作为研究对象,通过文献调查和实地调研发现在建筑功能布局、空间形式、遮阳隔热设计、通风环境以及使用者行为等多方面依然存在着极大的节能改善潜力。本文针对存在的建筑节能问题,整理了适宜研究对象地区（南宁市）的建筑节能技术与方法,并分析其利弊。最后运用建筑能源管理系统（BEMS）的理论,采用节能技术结合节能管理的手段,构建出一套适用于研究对象地区的图书馆建筑节能优化方法,并对所提出的节能改造方法进行数值模拟以评价其有效性。其研究成果对夏热冬暖地区的公共图书馆节能优化具有普适性及指导作用,同时也对相近气候条件下的其他城市公共图书馆节能优化具有借鉴和参考价值。本文的主要研究内容包括以下四个方面:（1）在详细分析南宁地区气候特征基础上,分析和汇总适宜该地区图书馆的节能技术,主要包含建筑外围护结构节能措施、建筑设备的能效调节、节能管理方式及应用可再生能源技术等方面。（2）选取建于南宁市的两类大型公共图书馆（城市公共图书馆与高校图书馆）进行节能方面的调研,调研内容包括图书馆功能布局、空间形式、遮阳隔热设计、风环境及人的行为。（3）利用能耗模拟软件对调研对象图书馆馆舍现状的能耗进行模拟分析,找出图书馆目前存在的节能问题。（4）通过整理案例调研的基础数据和模拟分析结果,以节能技术+管理的角度研究适用于该地区的图书馆建筑节能方法,构建出一套适用于该地区的图书馆建筑节能优化方法,同时对提出的节能改造措施的效果进行分析,验证该方法下研究对象图书馆建筑节能优化的可行性和有效性。

徐伟伟[6]（2020）在《基于微服务的校园节能监测系统的设计与实现》文中研究表明近年来我国的经济一直在快速的增长,造成的环境问题也越来越突出。为了在不牺牲环境的前提下保持经济的快速发展,国家和政府加大环保力度大力开展节能减排工作,坚决走可持续发展道路。高校作为教书育人的场所人口密度大建筑物也相对集中,具有很高的能源的需求,同时也有很大的节能减排潜力。随着信息技术的高速发展校园逐步展开智能化建设,在校园能耗管理中结合先进的信息技术有利于能耗的进一步管理。本文中主要完成了以下工作:（1）对校园节能监测系统的需求进行分析确定系统的基本组成结构。通过分析微服务架构的基本需求和使用系统时需要实现的功能需求,将系统的基本组成结构划分为微服务架构基础服务、系统功能性需求和系统非功能性需求三个部分进行详细分析。（2）利用系统需求分析结果设计出校园节能监测系统的整体架构,并对系统模块进行了具体实现。系统后端服务系统采用微服务架构设计实现,具体包括微服务基础服务中的服务注册与发现组件、微服务网关组件和服务间通信组件。将系统按业务功能需求进行拆分,设计实现了基础信息模块、设备信息模块、用能分析模块、大数据处理模块和系统管理模块。通过对能耗数据分析确定使用Holt-Winters短期预测模型,结合对大数据处理中的计算模块Spark的应用实现能耗的短期预测。通过在用能分析模块中构建定时任务定期调用大数据处理模块,实现能耗数据的分析和预测功能。（3）通过测试验证了系统的可行性。系统设计实现后进行了相关测试工作,其中包含了微服务的基础服务测试、系统的功能性模块测试、系统的安全性和稳定性测试,确保系统能够正常运行。

敖鑫[7]（2020）在《山东地区农村冬季取暖节能策略研究》文中进行了进一步梳理山东省作为主要的大气污染传输通道城市之一,其冬季清洁取暖情况一直都受到广泛的关注,尤其是广大农村地区,为了更加深入的了解当前山东省农村地区清洁取暖现状,包括所用的取暖技术形式以及既有农宅的热工现状等,从而给出适宜于该地区的清洁取暖用能形式和既有非节能农宅节能改造方案,本文结合实地调研、现场测试、软件模拟、方案设计以及综合评价决策相结合的研究方法,主要得到了以下结论:（1）通过调研,当前山东地区清洁取暖改造设备种类多样,但是由于改造之后的采暖费用较燃煤取暖高,存在一些居民“舍不得取暖”的现象,同时,既有农宅围护结构热工现状较差,冬季室内温度较低,节能改造潜力较大。（2）通过实地调研,总结选取了四种具有代表性的农宅类型:单层独院农宅、两层独栋农宅、三层独栋农宅以及两层联排农宅作为典型,并进行了围护结构的现场实测,得出该地区农村既有居住建筑平均外墙传热系数约为2.1W/m2,超过国家标准限值69.6%,屋面平均传热系数约为3.1W/m2,超出国家标准限值82.08%,节能效果差,具有较大的节能改造潜力和价值。（3）利用DeST能耗模拟软件对提出的典型农宅分别进行了全采暖季的能耗模拟,得出四种典型农宅的采暖热负荷指标分别为:42.45W/m2、30.93W/m2、31.23W/m2和24.69W/m2,平均值为32.33W/m2;全年累计热负荷分别为6499.02KWh、20677.26KWh、32117.07KWh以及38370.92KWh;并设计了不同类型农宅的节能改造方案。（4）对于热源侧改造,采暖耗能量大小依次为:蓄热式电采暖>直热式电采暖>生物质取暖>燃气壁挂炉>低温空气源热泵热风机,针对这五种采暖形式采用熵权法进行分析计算,最终得出,在进行改造决策时,能源利用率、寿命期、污染物排放量、初投资、费用年值以及单位面积运行费用所占的权重分别为:32.5%、21.5%、10.8%、11.3%、9.8%和14.1%,五种改造方案的综合得分排序依次为:空气源热泵热风机（0.670）>壁挂式燃气取暖炉（0.526）>生物质成型燃料炉具（0.423）>直热式电采暖（0.418）>蓄热式电采暖（0.164）。（5）单层独院农宅围护结构改造的指标权重大小依次为:节能率（27.30%）、改造方案所用建筑耗材的CO2排放量（26.84%）、节能改造方案初投资（18.54%）、节能改造收益（16.09%）以及动态投资回收期（11.23%）。综合得分较高的推荐方案为四面外墙+屋顶保温改造、四面外墙+窗户+屋顶改造、北墙改造、窗户改造、北墙+窗户+屋顶改造以及单独的屋顶保温改造。（6）多层农宅围护结构改造指标的权重大小依次为:节能率（27%）、节能改造收益（26%）、改造方案所用建筑耗材的CO2排放量（19%）、节能改造方案初投资（15%）、以及动态投资回收期（13%）。综合得分较高的推荐方案为四面外墙（两层）+屋顶+窗户、四面外墙（两层）+屋顶、三面外墙（两层）+屋顶+窗户、三面外墙（两层）+屋顶、四面外墙（首层）+屋顶+窗户改造、四面外墙（首层）+屋顶以及四面外墙（两层）+窗户以及首层四面外墙改造。

赵亮[8]（2019）在《建设项目全生命周期节能驱动机制与多目标优化策略研究》文中进行了进一步梳理近年来我国城市化进程不断加快,建筑业得到迅猛发展,随着人们物质和生活品质的改善,对建筑面积、居住环境和舒适度等条件的要求不断提高,导致能源消耗持续上升,因此建筑行业的节能降耗工作刻不容缓。对于建设项目而言,能源消耗贯穿规划设计、建设施工和运行维护全生命周期。本文以建设项目全生命周期节能驱动机制和多目标优化策略为研究对象:首先,通过科学计量学领域的可视化知识图谱,界定和识别建设项目全生命周期节能影响因素;其次,运用结构方程模型分析各因素对节能动力的影响路径和作用关系,探究建设项目全生命周期节能驱动机制;在此基础上,从可持续发展理论的社会、自然和经济三个维度出发,提出建设项目节能多目标优化策略;最后,通过工程项目案例验证优化策略的科学性和可行性。结果表明,建立的结构方程模型能客观反映建设项目全生命周期节能驱动机制,提出的建筑能耗、采光和成本多目标优化策略能获得平衡多性能目标的非支配解和进行成本预测。论文开展的研究工作主要包括以下几个方面:（1）在文献研究的基础上,运用科学计量学的方法对Web of Science和中国知网数据库中的文献进行可视化分析,使用Citespace分别绘制了国际、国内建设项目节能研究知识图谱。通过关键词共现分析和聚类分析,对全生命周期节能影响因素进行了识别和界定,构建了政府政策、节能技术、节能认知和设施管理对节能动力作用的理论模型。（2）根据实证研究的步骤和方法,开发了节能影响因素的测量量表,并对江苏省内从事建设项目管理和相关专业背景人员进行问卷调查。利用SPSS和AMOS等统计分析工具对调研样本进行了描述性统计、信度和效度检验,借助因子分析识别出影响建设项目全生命周期节能的5个因子,共包含33个二级测量指标。通过相关性分析、拟合指标检验和修正,最终构建出建设项目节能驱动的结构方程模型。利用修正后的模型和理论模型对研究假设进行检验,厘清了建设项目全生命周期政府政策、节能技术、节能认知和设施管理对节能动力的影响路径和作用机制。（3）在实证研究的基础上,从建设项目可持续发展的社会、自然和经济维度出发,确立以降低能耗为自然维度目标,以采光性能为社会维度目标,以项目成本为经济维度目标的建设项目节能多目标优化模型。通过BIM技术、参数化驱动和云计算等方法进行建筑能耗和采光模拟,研究了不同参量因素下建筑能耗和采光性能的变化机理。（4）针对本文提出的多目标优化模型,以Optimo作为优化引擎,分析NSGA-II算法在经典多目标优化问题上的收敛性、多样性和局限性;提出包括BIM模型建立、参数化驱动开发、建筑性能模拟、多目标优化设计、帕累托前沿分析、节能决策和评估6个步骤的基于NSGA-II算法的建筑性能多目标优化策略;并采用遗传算法改进BP-神经网络,实现成本预测的神经网络模型。（5）以某会展中心项目为例,选取窗墙比、建筑朝向、窗高、玻璃材质和墙体材质等设计参量,通过Dynamo参数化驱动BIM模型进行基于NSGA-II算法的项目能耗、采光性能优化,结果表明优化过程的收敛效果较好,并计算出平衡多性能目标要求的非支配解。将优化结果作为神经网络的输入数据进行训练,结果表明训练数据的迭代误差较小,可用于项目成本的预测分析。论文从工程项目管理视角厘清了全生命周期节能影响因素的作用路径并探究了节能驱动机制,并在实证研究的基础上,提出融合BIM技术、参数化驱动、云计算、遗传算法和神经网络进行建筑能耗、采光和成本多目标优化的策略,实现了定性和定量研究相结合的复合权衡节能调控,提升了我国建筑节能研究的信息化水平。该论文有图89幅,表55个,参考文献353篇。

王博[9]（2019）在《医院建筑节能改造项目质量管理研究》文中认为我国现有医院建筑存量巨大,因医院建筑的功能、对环境的要求具有特殊性,使医院建筑单位面积能耗远高于一般公共建筑,每年消耗大量的能源,成为医院一项重要的成本支出。随着节约能源、保护环境国家政策的不断推进和医疗行业节约经营成本的需要,如何降低不合理的能源消耗成为医院管理者面临的现实性问题。对不符合节能设计规范的医院建筑进行节能改造,成为实现医院建筑节能,降低医院能源支出目标最重要和最有效的措施之一。但实践中部分医院的节能改造项目因种种原因造成项目结果的不理想,有的节能不节费,有的影响了医院的正常使用功能。如何在适应医院特殊需求的前提下,仍能保证医院建筑节能改造满足降低能源消耗的目的,是所有医院管理者需要思考的问题。要解决这个问题,作者认为关键是要提高医院建筑节能改造项目质量管理的水平。本文致力于通过分析研究,找出提高医院建筑节能改造项目质量管理的办法。作者对医院建筑节能改造的概念特点进行了梳理和阐述,提出了医院建筑节能改造设计应在满足医院特殊功能和意图的前提下开展。在项目的管理过程中利用全面质量管理理论,全员、全方位、全过程的对医院节能改造项目的质量管理进行了分析,罗列了影响医院建筑节能改造项目质量的重要因素和常见问题。并提出要提高项目的质量,需要从全面质量管理、全寿命周期管理、全要素管理三个方面持续改善。文章沿着这个思路,提出了要提高医院建筑节能改造项目的质量,就要在设计决策和施工过程的组织架构、设计原则、施工管理方法等方面制定可行合理的解决办法。同时创新性的提出,医院节能改造项目要实现质量的提高,需要将项目质量管理延伸至运行管理阶段,以医院经营者的角度出发,以能源使用问题为导向,建立全寿命周期的节能改造项目质量管理体系,并在全寿命周期内对各要素的质量控制管理和全面质量管理工作进行持续改进,这样可以有效提高质量管理效果。文章最后通过北京某三级医院建筑节能改造实际案例验证全寿命质量管理的有效性。

闫春帆[10]（2019）在《基于绿色建筑评价的暖通设计流程优化》文中认为在全社会呼吁生态可持续理念的今天,我国的绿色建筑飞速发展。在整个建筑项目中,项目寿命全周期的各项指标都需要绿色建筑评价进行衡量,因而可称其为行业标准。设计阶段是建筑项目的基础阶段,作为高能耗的暖通专业在设计过程中是否能够满足绿色建筑评价的要求尤为重要。而在现实工作中,基于各种原因,传统暖通设计流程与绿色建筑设计有一些相互冲突和考虑不充分的因素,本研究致力于分析绿色暖通设计中的关键因素,对传统设计流程进行优化。本研究以我国绿色建筑评价为理论依据,通过文献阅读,结合设计实践确定暖通专业与绿色建筑设计相关因素,设计调查问卷并发放给各暖通设计师进行数据收集,利用改进的层次分析法对回收数据进行权重分析,结合各暖通设计师在工程实践中发现问题,找到影响设计流程的关键因素,并使用IDEF0v（ICAM DEFinition）方法进行设计流程建模及优化。以达到我国绿色建筑评价对暖通设计的得分要求。本研究的主要结论有三点:（1）在绿色建筑暖通设计流程中,普遍存在设计指导滞后、协作意识缺乏、概念模糊不清的情况;（2）通过层次分析法权重分析,得出节能与能源利用、室内和环境质量是暖通设计师认为在绿色建筑设计中的关键因素;（3）基于IDEF0v方法对暖通设计流程进行优化后,在实际案例进行验证,证明了结论的实用性和可行性。本研究最后根据实例进行总结,提出不足及展望。

### 二、建筑物及设备运行的几点节能措施（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、建筑物及设备运行的几点节能措施（论文提纲范文）

#### （1）基于LCA的城市住宅碳排放计算及减排对策研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.2.3 研究评述

1.3 研究方案与研究路径

1.3.1 研究方法

1.3.2 研究内容

1.3.3 研究路径

2 建筑碳排放评价相关理论

2.1 生命周期评价(LCA)

2.1.1 生命周期评价的发展及定义

2.1.2 生命周期评价的理论框架

2.2 碳排放

2.2.1 基本概念

2.2.2 碳排放标准

2.2.3 碳排放计算方法

2.3 建筑全生命周期碳排放评价

2.3.1 建筑碳排放采用全生命周期评价的必要性

2.3.2 评价方法及结构

2.3.3 建筑全生命周期的阶段划分

3 基于LCA的住宅碳排放评价模型构建

3.1 目的和范围确定

3.1.1 评价目的

3.1.2 系统类型

3.1.3 功能单位

3.1.4 系统边界

3.2 住宅全生命周期清单分析

3.2.1 住宅生命周期碳排放来源分析

3.2.2 基础数据收集

3.2.3 碳排放因子分析

3.3 住宅全生命周期影响评价及解释

3.3.1 规划设计阶段碳排放计算公式

3.3.2 建材准备阶段碳排放计算公式

3.3.3 施工建造阶段碳排放计算公式

3.3.4 运行维护阶段碳排放计算公式

3.3.5 拆除处理阶段碳排放计算公式

3.3.6 全生命周期碳排放总量计算公式

3.3.7 住宅碳排放计算结果分析

3.3.8 住宅全生命周期解释

4 实证分析

4.1 建筑选择依据

4.2 建筑工程简介

4.3 规划设计阶段碳排放量计算

4.4 建材准备阶段碳排放量计算

4.4.1 建材生产阶段碳排放

4.4.2 建材运输阶段碳排放

4.4.3 建材准备阶段碳排放总量

4.5 施工建造阶段碳排放量计算

4.5.1 施工阶段碳排放

4.5.2 临时设施碳排放

4.5.3 施工建造阶段碳排放总量

4.6 运行维护阶段碳排放量计算

4.6.1 运行阶段碳排放

4.6.2 维护阶段碳排放

4.6.3 运行维护阶段碳排放总量

4.7 拆除处理阶段碳排放量计算

4.7.1 拆除阶段碳排放

4.7.2 废弃物回收碳排放减量

4.7.3 拆除处理阶段碳排放总量

4.8 建筑全生命周期碳排放总量计算

4.9 碳排放计算结果分析

4.9.1 生命周期各阶段碳排放分析

4.9.2 建材准备阶段碳排放构成分析

4.9.3 施工建造阶段碳排放构成分析

4.9.4 运行维护阶段碳排放构成分析

4.9.5 拆除处理阶段碳排放构成分析

5 城市住宅碳减排对策研究

5.1 城市住宅全生命周期碳排放主要影响因素分析

5.1.1 建材准备及施工建造阶段碳排放主要影响因素

5.1.2 运行维护阶段碳排放主要影响因素

5.1.3 拆除处理阶段碳排放主要影响因素

5.2 城市住宅全生命周期减碳对策敏感性分析

5.3 规划设计阶段减排对策

5.4 建材准备阶段减排对策

5.4.1 建材生产阶段减排对策

5.4.2 建材运输阶段减排对策

5.5 施工建造阶段减排对策

5.6 运行维护阶段减排对策

5.7 拆除处理阶段减排对策

5.8 城市住宅碳减排对策总结

6 结论与展望

6.1 研究结论

6.2 研究展望

致谢

参考文献

附录

攻读学位期间发表的论文、专利、获奖及社会评价情况

#### （2）基于DeST模拟的太原市既有办公建筑节能改造技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 研究对象

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.4 国内外相关理论及实践研究

1.4.1 国外相关理论及实践研究

1.4.2 国内相关理论及实践研究

1.5 本文研究的必要性

第二章 太原地区既有办公建筑能耗现状调研及分析

2.1 太原市概况

2.1.1 太原市地理环境概况

2.1.2 太原市气候环境概况

2.2 调查与评估方法

2.2.1 调查方法的概念及类型

2.2.2 调查方法的选取

2.3 调研对象的选取及调研内容

2.4 调研现状及问题分析

2.4.1 太原地区既有办公建筑调研现状

2.4.2 太原地区办公建筑现状问题分析

2.5 本章小结

第三章 基于DeST模拟的既有办公建筑能耗影响因素分析

3.1 能耗影响因素的选取

3.1.1 围护结构参数

3.1.2 室内设定参数和空调系统参数

3.1.3 新风量指标和室内人员参数

3.1.4 电器设备和照明参数

3.1.5 各建筑能耗影响因素水平数选取

3.2 基准模型的建立

3.2.1 研究对象的选取

3.2.2 基准模型基本参数设置

3.2.3 基准模型的校准

3.3 基准模型的应用

3.4 能耗影响因素分析

3.4.1 局部能耗影响因素分析

3.4.2 全局能耗影响因素分析

3.5 本章小结

第四章 太原市既有办公建筑节能改造技术研究

4.1 太原市既有办公建筑节能改造准则

4.2 太原市既有办公建筑节能改造技术

4.2.1 外围护结构节能技术

4.2.2 暖通、空调、照明设备节能技术

4.2.3 环境控制节能技术

4.2.4 可再生能源节能技术

4.3 本章小结

第五章 太原市既有办公建筑节能改造实例研究

5.1 改造案例概况

5.1.1 项目概况

5.1.2 改造前现状分析

5.1.3 改造目标和内容

5.2 改造前能耗分析

5.3 节能改造技术方案模拟对比

5.3.1 DeST模型建立

5.3.2 模型参数设置

5.3.3 节能效果对比

5.3.4 优选方案

5.4 节能改造技术及构造作法

5.5 节能改造模拟效果验证

5.6 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 研究成果

6.2 研究不足和展望

参考文献

攻读学位期间取得的科研成果

致谢

#### （3）夏热冬冷地区高大空间公共建筑低碳设计研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究缘起

1.1.1 低碳概念的兴起

1.1.2 建筑低碳发展的反思

1.1.3 国家重点研发专项

1.2 研究背景

1.2.1 气候变化问题与能源危机

1.2.2 建筑业发展与碳排放

1.2.3 低碳发展相关政策及法规

1.2.4 低碳理念的发展

1.3 概念界定与研究范围

1.3.1 低碳建筑

1.3.2 高大空间公共建筑

1.3.3 夏热冬冷地区——以长三角地区为例

1.4 研究现状

1.4.1 建筑碳排放量化分析研究

1.4.2 高大空间公共建筑相关研究

1.4.3 夏热冬冷地区建筑环境影响特征及低碳措施研究

1.4.4 现状总结

1.5 研究目标与意义

1.5.1 研究目标

1.5.2 研究意义

1.6 研究方法与框架

1.6.1 研究方法

1.6.2 研究框架

第二章 建筑低碳化与设计理论

2.1 建筑低碳化发展的特征研究

2.1.1 地域性特征

2.1.2 外部性特征

2.1.3 经济性特征

2.1.4 全生命周期视角

2.1.5 指标化效果导向

2.2 建筑低碳设计概论

2.2.1 建筑设计的特征

2.2.2 设计阶段落实建筑低碳化

2.2.3 建筑低碳设计研究方法

2.3 建筑相关低碳评价体系研究

2.3.1 相关评价体系概况

2.3.2 相关减碳指标比较研究

2.3.3 对我国《绿色建筑评价标准》关于减碳评价的建议

2.4 本章小结

第三章 夏热冬冷地区公共建筑碳排放量化分析

3.1 公共建筑碳排放量化方法

3.1.1 建筑碳排放量化的方法类型

3.1.2 建筑全生命周期碳排放计算

3.2 夏热冬冷地区公共建筑碳排放基准值研究

3.2.1 公共建筑碳排放基准值现状

3.2.2 夏热冬冷地区公共建筑碳排放基准值的确定与选用

3.3 夏热冬冷地区公共建筑碳排放量化与评测方法的建立

3.3.1 适用于设计阶段的建筑全生命周期碳排放清单数据的确立

3.3.2 建筑碳排放量化与评测方法的具体落实

3.3.3 建立夏热冬冷地区公共建筑碳排放量化评测工具(CEQE-PB HSCW)

3.4 本章小结

第四章 夏热冬冷地区高大空间公共建筑低碳设计策略

4.1 提高场地空间利用效能

4.1.1 场地布局与空间体形优化

4.1.2 建筑空间隔热保温性能优化

4.2 降低建筑通风相关能耗

4.2.1 利用高大空间造型的通风策略

4.2.2 改善温度分层现象的通风策略

4.3 优化建筑采光遮阳策略

4.3.1 建筑自然采光优化

4.3.2 建筑遮阳设计优化

4.4 提高空间绿植碳汇作用

4.4.1 增加空间绿植量

4.4.2 提高绿植固碳效率

4.5 本章小结

第五章 夏热冬冷地区高大空间公共建筑低碳技术措施

5.1 可再生能源利用

5.1.1 太阳能系统

5.1.2 清洁风能

5.1.3 热泵技术

5.1.4 建筑可再生能源技术的综合利用

5.2 结构选材优化

5.2.1 建筑材料的低碳使用原则

5.2.2 高大空间公共建筑中相关建材的低碳优化

5.3 管理与使用方式优化

5.3.1 设计考虑低碳施工方式

5.3.2 设计预留智能管理接口

5.3.3 设计提高行为节能意识

5.4 本章小结

第六章 盐城城南新区教师培训中心项目实证研究

6.1 项目概况

6.2 项目实施

6.2.1 确定项目2005 年碳排放量基准值

6.2.2 建筑低碳设计流程应用

6.2.3 参照建筑的建立

6.2.4 项目相关低碳设计关键措施

6.2.5 项目全生命周期碳排放量计算与分析

6.3 项目优化

6.3.1 主要低碳优化策略

6.3.2 项目全生命期碳排放优化分析

6.4 本章小结

第七章 总结与展望

7.1 研究结论

7.2 研究创新点

7.3 对现状的启示

7.4 研究中的困难与不足

7.5 后续研究与展望

附录

附表A:公共建筑非供暖能耗指标(办公建筑、旅馆建筑、商场建筑)

附表B:主要能源碳排放因子

附表C:主要建材碳排放因子

附表D:部分常用施工机械台班能源用量

附表E:各类运输方式的碳排放因子

附表F:部分能源折标准煤参考系数

附表G:全国各省市峰值日照时数查询表(部分夏热冬冷地区省市数据)

附表H:全国五类太阳能资源分布区信息情况表

附表I:项目主要低碳设计策略减排信息表

参考文献

图表索引

致谢

#### （4）“两观三性”视角下的当代大学校园空间更新、改造设计策略研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 :绪论

1.1 研究背景缘起

1.1.1 中国校园高速建设的所带来的机遇与挑战

1.1.2 高等教育与城市的互动发展

1.1.3 校园空间更新、改造的需求

1.2 研究的对象

1.2.1 当代大学校园空间

1.2.2 更新、改造设计

1.2.3 “两观三性”设计思想

1.2.4 研究范围的界定

1.3 研究目的和意义

1.3.1 研究目的

1.3.2 研究意义

1.4 国内外研究综述

1.4.1 大学校园空间的相关研究

1.4.2 更新、改造设计的相关研究

1.4.3 大学校园更新改造研究综述

1.5 研究的创新点

1.5.1 创新点一,视角创新:以“两观三性”设计理论为整体视角,对大学校园的更新、改造设计进行“宏观—中观—微观”的系统化研究。

1.5.2 创新点二,思路创新:本文以“两观三性”这种系统性理论来解决大学校园更新这类系统型研究工作的思路,为大学校园的其他研究工作探索了一条可借鉴的研究思路。

1.5.3 创新点三,内容创新:构建当代大学校园更新、改造的整体设计理论,形成具有可操作性的当代大学校园更新、改造设计策略。

1.6 研究方法和研究框架

1.6.1 研究方法

1.6.2 研究框架

第二章 :当代大学校园空间设计发展与认知

2.1 国外大学校园空间的起源和发展

2.1.1 中世纪欧洲大学校园

2.1.2 近代美国大学校园

2.1.3 当代欧美综合化研究型大学校园

2.2 国内大学校园空间的起源和发展

2.2.1 古代书院式校园空间

2.2.2 封建社会末期学堂校园空间

2.2.3 近代中西合璧型校园空间

2.2.4 解放后苏联模式和文革时期的校园建设

2.2.5 改革开放后至今的校园空间发展探索

2.3 我国当代高等教育体制改革、校园空间发展的矛盾和需求

2.3.1 我国当代高等教育体制改革

2.3.2 我国当代大学校园空间发展的矛盾

2.3.3 国内大学校园空间的发展需求

2.4 本章小结

第三章 :基于“两观三性”思想的当代校园空间的更新、改造设计策略的理论建构

3.1 “两观三性”理论的概念与发展

3.1.1 “两观三性”理论的思想内涵

3.1.2 “两观三性”理论的历史传承

3.1.3 “两观三性”理论的哲学基础和理论框架

3.2 “两观三性”视角应用于大学校园更新、改造的理论导入

3.2.1 整体观视角——整体性理论与城市学理论

3.2.2 可持续发展观视角——生态建筑学理论、可持续发展理论

3.2.3 地域性视角——地域主义理论

3.2.4 文化性视角——文脉理论

3.2.5 时代性视角——创新理论

3.3 “两观三性”视角下大学校园空间更新、改造策略的建构

3.3.1 国内大学校园更新、改造的分类

3.3.2 国内大学校园更新、改造的现实目标

3.3.3 “两观三性”视角下大学校园空间更新、改造策略的内涵

3.3.4 “两观三性”视角下大学校园空间更新、改造策略研究体系的建构

3.4 本章小结

第四章 :“两观三性”视角下校园规划更新、改造设计策略

第一部分 :面向“校园—城市”整体协同发展的校园空间规划更新、改造设计策略

4.1 “校园—城市”发展的基本矛盾和相关分析

4.1.1 “校园—城市”的整体关系

4.1.2 我国当代城市环境下大学校园与城市结合的结构矛盾

4.1.3 大学校园与城市空间整体更新的策略目标

4.2 “大学—产业—城市”整体发展的校园更新功能植入

4.2.1 大学在“大学—产业—城市”循环中扮演的角色

4.2.2 强化“校—城”联系的功能更新与植入

4.2.3 着眼于校园长期发展的用地预留储备

4.3 校园与城市整体协同发展的校园结构网络

4.3.1 校园与城市对接的空间结构层级

4.3.2 校园与城市空间肌理缝合

4.3.4 校园衔接城市的社区网络

4.4 满足城市多元需求的“校园—城市”过渡区空间布局更新、改造策略

4.4.1 “校园—城市”过渡区的类型

4.4.2 “校园—城市”过渡区的公共空间整合

4.4.3 “校园—城市”过渡区的整体更新机制

第二部分 :面向大学可持续发展的校园空间规划更新、改造策略

4.5 可持续发展的校园规划更新、改造的现状和策略目标

4.5.1 我国高校校园规划设计发展现状

4.5.2 新时期校园空间更新改造需要处理好的校园关系

4.5.3 “可持续发展观”视角下的校园规划更新的策略目标

4.6 建立可持续发展的校园规划更新、改造工作机制

4.6.1 合理的校园规划更新、改造目标体系

4.6.2 动态更新的校园总体规划文件

4.6.3 项目计划评估和实施程序

4.7 可持续发展的校园交通系统优化策略

4.7.1 校园道路交通疏解能力的优化

4.7.2 公共交通系统管理

4.7.3 校园自行车系统的完善

4.7.4 停车场的规划与管理

4.8 绿色低碳校园的规划更新

4.8.1 节地与室外环境

4.8.2 节能与能源利用

4.8.3 节水与水资源利用

4.8.4 节材与材料资源利用

第三部分 :“地域性、文化性、时代性”视角下的校园规划空间品质提升设计策略

4.9 “地域性、文化性、时代性”视角下的校园公共空间更新、改造

4.9.1 “地域性”视角下的校园文脉的传承塑造

4.9.2 “文化性”视角下功能布局的整合重组

4.9.3 “时代性”视角下空间格局的有机缝合

4.10 “地域性、文化性、时代性”和谐统一的校园景观空间更新、改造

4.10.1 传统大学校园景观规划形式

4.10.2 大学校园景观更新、改造的原则

4.10.3 校园景观的更新、改造的设计策略

4.11 本章小结

第五章 :“两观三性”视角下的校园建筑更新、改造设计策略

5.1 “整体观”和“可持续发展观”视角下的校园建筑更新策略建构

5.1.1 “整体观”视角下既有校园建筑更新、改造策略的基础——校园建筑的既有历史价值和功能价值

5.1.2 “可持续发展观”视角下既有校园建筑更新、改造的项目实施过程

5.1.3 本章研究的基本思路和策略目标

5.2 “地域性”视角下的校园建筑历史价值保护

5.2.1 “地域性”视角下的校园建筑历史价值的认知和保护原则

5.2.2 校园历史建筑地域文化价值再现

5.2.3 回应校园地域景观

5.2.4 契合校园场所记忆

5.3 “文化性”视角下的校园建筑功能转换

5.3.1 文化视角下的既有建筑功能转换

5.3.2 校园建筑更新改造中新旧建筑的联接模式

5.3.3 校园创新文化特征下的空间赋能

5.4 “时代性”视角下的校园建筑性能提升

5.4.1 体现当代技术特点的结构体系更新

5.4.2 满足现代大学需求的环境性能提升

5.4.3 体现当代环保理念的校园建筑生态节能改造策略

5.5 本章小结

第六章 :基于“两观三性”思想的当代校园空间的更新、改造策略整合与综合实践

6.1 “两观三性”视角下的当代大学校园空间更新、改造策略整合与展望

6.1.1 “两观三性”视角下的校园规划更新策略

6.1.2 “两观三性”视角下的校园建筑更新、改造设计策略

6.1.3 “两观三性”视角下当代大学校园空间发展趋势的展望

6.2 “两观三性”视角下的当代大学校园空间更新、改造设计的综合实践

6.2.1 北京工业大学规划及图书馆更新、改造项目

6.2.2 海南大学海甸校区更新、改造项目

6.2.3 中山大学珠海校区更新、改造项目

6.2.4 上海大学延长校区更新、改造项目

6.3 小结

第七章 :结论

一、理论研究

二、策略建构

三、研究的创新点

四、研究的不足之处和展望

参考文献

外文专着

中文专着

学位论文

期刊论文

攻读博士学位期间取得的研究成果

致谢

附表

#### （5）结合能源管理的南宁市图书馆节能优化设计研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 现代图书馆建筑向灵活多变的高大复合空间转变

1.1.3 现代图书馆建筑能耗的增加及节能建筑的产生

1.1.4 研究意义

1.2 节能管理国内外研究现状

1.2.1 建筑物能源管理系统(BEMS)定义及发展

1.2.2 国内外研究现状

1.3 湿热地区节能技术研究

1.4 现阶段研究的不足

1.5 研究目的及内容

1.5.1 研究目的和意义

1.5.2 研究内容

1.6 研究方法及框架

1.6.1 研究方法

1.6.2 研究框架

第二章 南宁地区气候特征及建筑节能现状

2.1 南宁所处地区气候特征

2.1.1 地域划分

2.1.2 南宁市气候特征

2.2 气候适应型的建筑节能技术

2.2.1 建筑隔热

2.2.2 降低室温

2.2.3 可再生能源应用

2.2.4 常用在图书馆建筑上的建筑节能技术

2.3 节能管理的研究

2.4 本章小结

第三章 南宁市公共图书馆节能调研与能耗分析评价

3.1 图书馆对象的选取

3.2 图书馆节能调研分析与评价

3.2.1 图书馆的概况及功能

3.2.2 图书馆空间形式

3.2.3 遮阳隔热设计

3.2.4 通风组织

3.2.5 人的行为

3.3 图书馆能耗模拟及分析

3.3.1 图书馆建筑能耗模拟

3.3.2 能耗对比

3.4 本章小结

第四章 图书馆建筑节能优化研究

4.1 建筑自身的节能优化

4.1.1 优化遮阳隔热

4.1.2 优化通风

4.1.3 优化功能布局

4.2 用能设备节能优化

4.3 基于BEMS理论的能源管理优化

4.3.1 能源管理系统下节能管理优化的运作模式

4.3.2 节能管理系统落实的具体途径与方法

4.4 节能效果评价

4.5 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 主要结论

5.2 展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术论文

附录 A 广西大学图书馆(南馆)建筑图

#### （6）基于微服务的校园节能监测系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外发展现状

1.3 论文组织结构

第二章 相关技术背景

2.1 Spring相关技术

2.1.1 Spring和 Spring Boot

2.1.2 Spring Cloud

2.2 大数据相关技术

2.2.1 Spark

2.2.2 弹性分布式数据集

2.2.3 Spark SQL

2.3 其他相关技术

2.3.1 Web前端技术

2.3.2 Token和 Redis

2.3.3 Quartz

2.4 本章小结

第三章 系统需求分析

3.1 系统概述

3.2 基础服务需求

3.2.1 服务注册与发现

3.2.2 微服务网关

3.2.3 服务间通信

3.3 功能性需求

3.3.1 基本信息模块

3.3.2 设备信息模块

3.3.3 用能分析模块

3.3.4 大数据处理模块

3.3.5 系统管理模块

3.4 非功能性需求

3.4.1 安全性

3.4.2 稳定性

3.5 本章总结

第四章 系统的设计与实现

4.1 系统架构设计

4.2 基础服务设计与实现

4.2.1 服务注册与发现

4.2.2 微服务网关

4.2.3 服务间通信

4.3 功能性模块设计与实现

4.3.1 基本信息模块

4.3.2 设备信息模块

4.3.3 用能分析模块

4.3.4 大数据处理模块

4.3.5 系统管理模块

4.4 数据库设计与实现

4.4.1 数据关系模型

4.4.2 数据表设计

4.5 非功能性需求设计与实现

4.5.1 安全性

4.5.2 稳定性

4.6 本章小结

第五章 系统测试

5.1 测试环境

5.2 基础服务测试

5.3 功能性模块测试

5.4 系统安全性测试

5.5 系统稳定性测试

5.6 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间取得的学术成果

致谢

#### （7）山东地区农村冬季取暖节能策略研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 存在的问题

1.4 研究内容和方法

1.5 技术路线

2 山东地区农村清洁取暖现状调研

2.1 研究区域

2.1.1 山东地区气象参数

2.1.2 山东省农村地区生活、取暖用能变化情况

2.2 农村地区清洁取暖现状调研

2.2.1 济南市调研情况

2.2.2 淄博市调研情况

2.2.3 滨州市调研情况

2.2.4 济宁市调研情况

2.3 调研小结

2.4 本章小结

3 既有农宅围护结构现状调研及测试分析

3.1 农宅围护结构现状调研

3.1.1 调研方案设计

3.1.2 常住人口数量

3.1.3 既有农宅建造年代

3.1.4 既有农宅屋顶形式

3.1.5 既有农宅建筑层数

3.1.6 既有农宅外墙结构

3.1.7 既有农宅门窗类型

3.2 农户改造意愿

3.3 现场测试

3.3.1 典型农宅选取

3.3.2 .测试方案及仪器规格

3.3.3 现场测试情况

3.4 测试结果分析

3.4.1 数据整理

3.4.2 结果分析

3.5 本章小结

4 典型农宅能耗模拟及节能改造方案研究

4.1 建筑负荷计算方法

4.1.1 模拟软件介绍及选择

4.1.2 DeST简介

4.2 典型住宅能耗模拟分析

4.2.1 单层独院农宅

4.2.2 两层独栋农宅

4.2.3 三层独栋农宅

4.2.4 两层联排农宅

4.2.5 模拟结果对比

4.3 改造部位

4.3.1 外墙

4.3.2 屋顶

4.3.3 外窗

4.4 改造方案研究

4.4.1 单层独院农宅

4.4.2 多层农宅

4.5 本章小结

5 基于熵权法的既有农宅冬季取暖节能改造方案研究

5.1 熵权法简介

5.2 热源侧改造方式选择

5.2.1 燃煤取暖

5.2.2 壁挂式燃气取暖炉

5.2.3 低环境温度空气源热泵

5.2.4 生物质成型燃料炉

5.2.5 直热式电采暖

5.2.6 蓄热式电采暖

5.3 基于熵权法的热源侧改造分析

5.4 用户侧改造方式选择

5.4.1 单层独院农宅

5.4.2 多层农宅

5.5 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 创新点

6.3 展望

参考文献

附录 A 调研问卷

作者简介

作者在攻读硕士学位期间获得的学术成果

致谢

#### （8）建设项目全生命周期节能驱动机制与多目标优化策略研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状

1.3 研究问题的提出

1.4 研究内容

1.5 研究方法和技术路线

1.6 研究目的和意义

2 相关理论分析

2.1 全生命周期能耗理论

2.2 知识图谱理论

2.3 建设项目管理领域的多目标优化理论

2.4 本章小结

3 建设项目全生命周期节能驱动理论模型构建

3.1 建设项目全生命周期节能影响因素分析

3.2 基于知识图谱的节能影响因素识别

3.3 影响因素和测量指标的界定

3.4 建设项目节能驱动理论模型构建

3.5 本章小结

4 建设项目节能驱动机制的实证研究

4.1 实证研究的方法

4.2 问卷设计和数据采集

4.3 数据分析和处理

4.4 结构方程模型检验

4.5 假设检验和关键路径分析

4.6 本章小结

5 建设项目节能多目标优化策略研究

5.1 可持续发展目标分析

5.2 多目标优化模型的构成

5.3 基于BIM的建筑能耗和采光模拟

5.4 基于NSGA-II算法的建筑性能多目标优化

5.5 基于神经网络的项目成本预测

5.6 本章小结

6 工程案例研究

6.1 项目概况

6.2 建筑能耗和采光性能优化与分析

6.3 基于GA-BP神经网络的成本预测

6.4 本章小结

7 结论和展望

7.1 主要工作和结论

7.2 研究的主要创新点

7.3 研究的局限性

7.4 研究展望

参考文献

附录

作者简历

学位论文数据集

#### （9）医院建筑节能改造项目质量管理研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题来源

1.1.1 研究背景

1.1.2 问题的提出

1.1.3 研究的重要意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外建筑节能改造研究现状

1.2.2 国内建筑节能改造研究现状

1.2.3 文献评论

1.3 研究内容与研究方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.3.3 研究框架

第2章 研究的理论基础

2.1 医院的概念及其特点

2.1.1 医院的概念

2.1.2 医院的构成

2.1.3 医院的特点

2.2 建筑节能改造的概念及其特点

2.2.1 建筑节能改造的概念

2.2.2 建筑节能改造项目的特点

2.2.3 医院建筑节能改造项目的特点

2.3 质量管理及其特点

2.3.1 质量及质量管理的概念

2.3.2 全面质量管理及其发展

2.3.3 医院建筑节能改造项目质量管理的特点

2.4 本章小结

第3章 医院建筑节能改造项目质量管理问题分析

3.1 医院建筑节能改造全面质量的内涵

3.1.1 节能改造决策质量的含义

3.1.2 设计质量的含义

3.1.3 施工质量的含义

3.1.4 运行质量的含义

3.2 医院建筑节能改造全过程质量管理分析

3.2.1 决策设计阶段存在的质量管理问题

3.2.2 施工阶段存在的质量管理问题

3.2.3 运行管理阶段质量管理问题

3.3 影响医院建筑节能改造质量的因素分析

3.3.1 人的因素

3.3.2 材料因素

3.3.3 机械因素

3.3.4 方法因素

3.3.5 环境因素

3.4 本章小结

第4章 医院建筑节能改造项目质量管理解决方案

4.1 节能改造项目全寿命周期质量管理

4.1.1 决策设计阶段的质量管理

4.1.2 施工阶段的质量管理

4.1.3 运行管理阶段的质量管理

4.2 节能改造项目的全要素质量管理

4.2.1 人的质量管理

4.2.2 材料的质量管理

4.2.3 机械的质量管理

4.2.4 方法的质量管理

4.2.5 环境的质量管理

4.3 节能改造项目质量管理的持续改进

4.3.1 PDCA循环的内涵

4.3.2 医院建筑节能改造项目质量管理中PDCA循环的作用

4.4 本章小结

第5章 案例分析

5.1 项目概况

5.2 项目的设计与决策

5.2.1 项目策划过程

5.2.2 设计优化过程

5.2.3 项目可行性分析

5.3 项目施工改造的质量管理

5.3.1 施工准备阶段质量管理

5.3.2 施工实施阶段质量管理

5.3.3 施工验收阶段质量管理

5.4 项目运行管理

5.4.1 建立运行管理制度

5.4.2 运行管理人员培训

5.4.3 使用者管理

5.5 项目成果

结论

参考文献

致谢

#### （10）基于绿色建筑评价的暖通设计流程优化（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 研究的背景与意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外文献综述

1.2.1 绿色建筑评价综述

1.2.2 暖通设计流程综述

1.2.3 文献评述

1.3 研究目标与研究内容

1.3.1 研究目标

1.3.2 研究内容

1.4 研究方法与技术路线

1.5 论文结构安排

第2章 相关理论方法

2.1 绿色建筑评价

2.1.1 国外绿色评价体系

2.1.2 我国绿色评价体系

2.2 IDEF0v建模方法

2.2.1 IDEF0v:一种修改过的IDEF0 版本

2.2.2 模型的图形表示方法

第3章 问卷调查与数据分析

3.1 调查问卷设计

3.1.1 问卷目的及发放对象

3.1.2 问卷结构

3.2 数据收集

3.3 调查问卷数据分析

3.3.1 描述性统计分析

3.3.2 信度分析和效度分析

3.4 权重计算

第4章 绿色建筑暖通设计流程优化

4.1 传统暖通设计方法及流程

4.1.1 采暖设计

4.1.2 空调通风设计

4.1.3 传统设计流程

4.2 暖通设计流程优化方案

4.3 构建优化后暖通设计流程图

4.3.1 IDEF0v方法对暖通设计过程分解

4.3.2 构建绿色建筑暖通设计优化模型流程图

4.4 与传统设计流程的对比

第5章 实际案例应用

5.1 案例介绍

5.2 案例验证

5.3 案例经验积累

第6章 结论

6.1 研究成果

6.2 研究不足

6.3 未来研究展望

参考文献

附录 A:基于绿色建筑评价暖通专业相关因素调查问卷

致谢

### 四、建筑物及设备运行的几点节能措施（论文参考文献）

- [1]基于LCA的城市住宅碳排放计算及减排对策研究[D]. 耿皓晨. 西安科技大学, 2021(02)

- [2]基于DeST模拟的太原市既有办公建筑节能改造技术研究[D]. 张琛. 太原理工大学, 2021(01)

- [3]夏热冬冷地区高大空间公共建筑低碳设计研究[D]. 刘科. 东南大学, 2021

- [4]“两观三性”视角下的当代大学校园空间更新、改造设计策略研究[D]. 陈纵. 华南理工大学, 2020(05)

- [5]结合能源管理的南宁市图书馆节能优化设计研究[D]. 黄雅婧. 广西大学, 2020(02)

- [6]基于微服务的校园节能监测系统的设计与实现[D]. 徐伟伟. 安徽大学, 2020(07)

- [7]山东地区农村冬季取暖节能策略研究[D]. 敖鑫. 沈阳建筑大学, 2020(04)

- [8]建设项目全生命周期节能驱动机制与多目标优化策略研究[D]. 赵亮. 中国矿业大学, 2019(04)

- [9]医院建筑节能改造项目质量管理研究[D]. 王博. 北京建筑大学, 2019(03)

- [10]基于绿色建筑评价的暖通设计流程优化[D]. 闫春帆. 天津大学, 2019(01)

本文来源: https://www.awenxian.cn/article/f2ac49ec35a89263b8b2f9ff.html